# РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АВТОСТРАХОВЩИКОВ

УТВЕРЖДЕНО постановлением Президиума РСА от 18.12.2014, пр. № 12

# ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОПЕРАТОРОВ МОНИТОРИНГОВЫХ СИСТЕМ

(с изменениями, утвержденными Президиумом РСА

16 апреля 2015, пр. № 17 года и Правлением РСА 14 мая 2015 года, пр. № 38,

30 июля 2015 года, пр. № 7, 12 ноября 2015 года, пр. № 17, 17 марта 2016 года, пр. № 29)

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящий Порядок проведения добровольной аккредитации Операторов мониторинговых систем устанавливает общие правила и процедуры проведения добровольной аккредитации Операторов мониторинговых систем (далее – аккредитация), осуществляющих установку технических средств контроля, предусмотренных пунктом 5 статьи 11.1 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 № 40-ФЗ  (далее – Закон об ОСАГО), обеспечивающих прием, хранение и передачу в подсистему страховой телематики автоматизированной информационной системы данных Российского Союза Автостраховщиков (далее – РСА), получаемых от такого оборудования в своей базе данных при обязательном страховании гражданской  ответственности владельцев транспортных средств.

- Для целей настоящего документа используются следующие термины и определения:

АИС РСА  – автоматизированная информационная система обязательного страхования, содержащая сведения о договорах обязательного страхования, страховых случаях, транспортных средствах и об их владельцах, статистические данные и иные необходимые сведения об обязательном страховании, созданная в соответствии с требованиями Закона об ОСАГО.

Аккредитационные требования – совокупность критериев, которым должен  соответствовать Оператор, претендующий на получение аккредитации.

Аккредитация - процедура, по результатам которой аккредитующий орган выдает свидетельство об аккредитации, удостоверяющее, что аккредитованный Оператор МС соответствует установленным аккредитационным требованиям.

Аккредитующий орган – юридическое лицо, которое управляет системой аккредитации.

Акселерометр - составная часть Мониторинговой системы, которая представляет собой прибор, измеряющий проекцию вектора ускорения на три оси координат (x, y, z).

Безлимитный европротокол – оформление документов о ДТП без участия сотрудников полиции в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 11.1 Закона об ОСАГО.

# ДТП – дорожно-транспортное происшествие.

Заявитель – Оператор, претендующий на получение аккредитации и представивший письменную заявку об этом в аккредитующий орган.

# Комплект МС – комплектация Мониторинговой системы конкретного Оператора.

# Мобильное приложение - приложение для основных операционных систем (Android, iOS, Windows и пр.), которое позволяет осуществлять фотофиксацию повреждений ТС после ДТП на мобильное устройство (смартфон, планшет и пр.) и передавать полученные фотоизображения с дополнительной информацией о ДТП на сервер Оператора.

# Мониторинговая система (МС) – система, устанавливаемая на ТС и предназначенная для определения местоположения и параметров движения транспортного средства по сигналам ГЛОНАСС или ГЛОНАСС совместно с другими глобальными навигационными спутниковыми системами, передачи сообщения и иной информации о транспортном средстве (далее – ТС) при ДТП, соответствующая требованиям РСА и одобренная (аккредитованная) в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами РСА.

Область аккредитации – функционал МС, который обеспечивает фиксацию факта ДТП и передачу данных в СТ-ГЛОНАСС АИС РСА для верификации факта и обстоятельств ДТП, заявленного потерпевшим, и подтверждения соответствия характера повреждений ТС и обстоятельствам ДТП в рамках Безлимитного европротокола, функционал программного обеспечения, предоставляемого Оператором для фиксации факта ДТП с помощью фото- или видеосъемки, функционал Оператора, позволяющий соблюдать иные организационные и технические требования, установленные настоящим Порядком.

# Оператор – организация, которая установила мониторинговую систему, принимает и хранит данные, получаемые от мониторинговой системы в своей базе данных, и имеет возможность передачи данных в СТ-ГЛОНАСС АИС РСА.

Правила предоставления информации о ДТП –  Правила представления информации о дорожно-транспортном происшествии страховщику и требования к техническим средствам контроля, обеспечивающим некорректируемую регистрацию информации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2014 г. № 1002 «Об утверждении Правил представления информации о дорожно-транспортном происшествии страховщику и требований к техническим средствам контроля, обеспечивающим некорректируемую регистрацию информации».

# РСА – Российский Союз Автостраховщиков.

Свидетельство об аккредитации – документ, удостоверяющий, что Оператор МС соответствует требованиям, предъявляемым в системе  аккредитации, и включен в реестр аккредитованных Операторов МС.

# Сервер Оператора – составная часть информационной инфраструктуры Оператора, где доступны данные, полученные с использованием МС.

Система аккредитации - совокупность правил и процедур в целях осуществления аккредитации Операторов МС.

СТ-ГЛОНАСС АИС РСА – подсистема страховой телематики автоматизированной информационной системы РСА.

# Требования – утверждённые РСА Требования к мониторинговым системам.

Требования к техническим средствам – Требования к техническим средствам контроля, обеспечивающим некорректируемую регистрацию информации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2014 г. № 1002 «Об утверждении Правил представления информации о дорожно-транспортном происшествии страховщику и требований к техническим средствам контроля, обеспечивающим некорректируемую регистрацию информации».

# ТС – транспортное средство, оснащенное мониторинговой системой.

- Целями и задачами аккредитации являются:

  - подтверждение соответствия заявителя и Оператора требованиям аккредитации для реализации Безлимитного европротокола;

  - предоставление возможности Операторам официально подтвердить функциональность МС;

  - формирование и развитие  рынка МС, обеспечивающего возможность свободного выбора технологических решений в области МС;

  - упрощение процедуры оформления ДТП для потерпевших в рамках Безлимитного европротокола;

  - создание практики использования показаний МС при верификации факта ДТП;

  - повышение доказательности, объективности, точности и качества показаний МС для детектирования факта ДТП;

  - создание эффективных механизмов по разрешению разногласий между страховщиками и потерпевшими, обеспечивающих снижение социальной напряженности при страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

- Система аккредитации основывается на следующих принципах:

  - добровольность аккредитации;

  - отсутствие неприемлемых финансовых условий для прохождения аккредитации;

  - отсутствие процедур дискриминационного характера при прохождении аккредитации;

  - открытость и доступность правил и процедур аккредитации;

  - компетентность и независимость аккредитующего органа.

- Настоящий порядок может быть изменен и дополнен исходя из механизма реализации Закона об ОСАГО, а также нормативных правовых актов, регулирующих формирование и развитие Безлимитного европротокола. Внесение изменений и дополнений в настоящий порядок осуществляется Правлением РСА с предварительным рассмотрением Рабочей группой Правления РСА по обеспечению реализации проекта по «безлимитному» европейскому протоколу, сформированной постановлением Правления РСА от 8 ноября 2012 года.

# АККРЕДИТИРУЮЩИЙ ОРГАН

- Аккредитующим органом является Российский Союз  Автостраховщиков (РСА).

- Аккредитующий орган в процессе выполнения своих функций должен:

  - устанавливать правила и процедуры для проведения аккредитации;

  - проводить работу по аккредитации в соответствии с установленными правилами и процедурами;

  - устанавливать аккредитационные требования к Операторам, МС и процедурам информационного обмена;

  - проводить оформление, регистрацию и выдачу заявителям свидетельства об аккредитации и удостоверения (либо отказа в аккредитации);

  - осуществлять обоснованное приостановление или отмену действия выданных свидетельств об аккредитации Операторов;

  - осуществлять текущий контроль соответствия Операторов и МС аккредитационным требованиям;

  - вести реестр аккредитованных Операторов;

  - рассматривать жалобы по вопросам аккредитации;

  - обеспечивать конфиденциальность информации, полученной в процессе аккредитации;

  - создавать благоприятные условия для представления заинтересованными лицами своих замечаний и поправок на принятие решений;

  - поощрять обмен опытом между аккредитованными Операторами, а также доводить результаты обобщения такого опыта до всех участников рынка МС.

- Для проведения работ по аккредитации Операторов Аккредитующий орган создает комиссию по аккредитации операторов мониторинговых систем (далее – Аккредитационная комиссия). Порядок формирования и работы  комиссии регламентируется «Положением о комиссии по аккредитации операторов мониторинговых систем», утверждаемым решением Президиума РСА.

- Аккредитационная комиссия может привлекать к проведению отдельных видов работ по аккредитации независимые уполномоченные организации и экспертов, не являющихся участниками рынка услуг по МС.

- АККРЕДИТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОПЕРАТОРАМ

- Аккредитационные требования к Операторам представлены в Таблице 1. Аккредитация Операторов производится по каждому Комплекту МС отдельно. В случае изменения комплектующих или функционала МС, которое уже прошло аккредитацию, необходимо проведение повторной аккредитации.

Таблица 1. Аккредитационные требования к Операторам

| № | Аккредитационные требования | Заявители (Операторы) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Впервые предоставленное на аккредитацию МС | МС, получившее аккредитацию ранее, с изменением функционала и (или) комплектующих |
| 1 | Утратил силу |  |  |
| 2 | Наличие круглосуточной службы поддержки пользователей МС у Оператора МС | + | - |
| 3 | Наличие сертифицированных установочных центров (собственных центров и центров представителей) | + | - |
| 4 | Обеспечение гарантийного обслуживания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | + | - |
| 5 | Обеспечение процедур информационного обмена между Сервером Оператора и СТ-ГЛОНАСС АИС РСА в соответствии с функциональными требованиями РСА, приведенными в Приложении 1 к настоящему Порядку | + | + |
| 6 | Соответствие МС Требованиям РСА, приведенным в Приложении 2 к настоящему Порядку | + | + |
| 7 | Отсутствие ложных срабатываний при эксплуатации с установленной МС | + | + |
| 8 | Соответствие Мобильного приложения Требованиям РСА, приведенным в Приложении 3 к настоящему Порядку (опционально) | + | - |

# ПРОЦЕДУРА АККРЕДИТАЦИИ И СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ АКРЕДИТАЦИИ ИЛИ ОТКАЗЕ В АКРЕДИТАЦИИ

- Процедура аккредитации включает следующие этапы:

11.1. Документарная проверка представленной заявителем заявки на аккредитацию и документов по аккредитации и материалов, в которую входят следующее:

- подписание соглашения о конфиденциальности, форма которого приведена в Приложении 4, между заявителем и РСА;

- проверка (экспертиза) заявки и прилагаемых к ней документов по аккредитации и материалов с целью оценки полноты представления и правильности оформления;

- подготовка экспертного заключения по результатам проверки (экспертизы).

11.2. Проведение испытаний МС и Мобильного приложения:

- проведение с привлечением сторонней организации лабораторных и дополнительных  испытаний МС в соответствии с методиками, приведенными в  Приложениях 8 и 10 к настоящему Порядку;

- проведение испытаний Мобильного приложения;

- проверка корректности реализации процедуры информационного обмена между Сервером Оператора и СТ-ГЛОНАСС АИС РСА;

- подготовка заключения по результатам испытания МС и Мобильного приложения.

11.3. Приятие решения об аккредитации или отказе в аккредитации

- принятие Аккредитационной комиссией положительного или отрицательного решения по вопросу аккредитации заявителя;

- регистрация в Реестре аккредитованных Операторов и выдача заявителю свидетельства об аккредитации, форма которого установлена Приложением 12 к настоящему Порядку (либо отказ в аккредитации).

Этапы процедуры аккредитации представлены в Таблице 2 и на Рисунке 1.

Таблица 2. Этапы процедуры аккредитации

| № п/п | Наименование этапа | Начало работ по этапу | Длительность работ по этапу, рабочие дни |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Документарная проверка представленной заявителем заявки на аккредитацию и документов по аккредитации и материалов | Получение Аккредитационной комиссией заявки на аккредитацию | 10 |
| 1.1 | Подписание соглашения о конфиденциальности, форма которого приведена в Приложении 4, между заявителем и РСА |  |  |
| 1.2 | Проверка (экспертиза) заявки и прилагаемых к ней документов по аккредитации и материалов с целью оценки полноты представления и правильности оформления |  |  |
| 1.3 | Подготовка экспертного заключения по результатам проверки (экспертизы) |  |  |
| 2 | Проведение испытаний МС и Мобильного приложения | С момента окончания работ по п.1 при условии положительного экспертного заключения (п.1.3) | 20 |
| 2.1 | Проведение лабораторных испытаний | С момента окончания работ по п.1 при условии положительного экспертного заключения (п.1.3) | 10 |
| 2.2 | Проведение дополнительных испытаний | С момента окончания работ по п.2.1 при условии положительного заключения по результатам работ п.2.1. | 10 |
| 2.3 | Проведение испытаний мобильного приложения | С момента окончания работ по п.2.1 при условии положительного заключения по результатам работ п.2.1. Работы проводятся параллельно с работами п.2.2. | 10 |
| 3 | Приятие решения решения об аккредитации или отказе в аккредитации | С момента окончания работ по п.2.1 | 5 |
| 3.1 | Принятие Аккредитационной комиссией положительного или отрицательного решения по вопросу аккредитации заявителя |  |  |
| 3.2 | Регистрация в Реестре аккредитованных Операторов и выдача заявителю свидетельства об аккредитации, форма которого установлена Приложением 12 к настоящему Порядку, (либо отказ в аккредитации) |  |  |

Рисунок 1. Этапы процедуры аккредитации

- Аккредитационная комиссия на основе рассмотрения экспертных заключений и протоколов с результатами проверки представленных заявок, документов по аккредитации и материалов принимает решение об аккредитации либо об отказе аккредитации в течение 35 рабочих дней с даты поступления заявки с полным комплектом документов по аккредитации и материалов.

# ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ ЗАЯВКИ НА АККРЕДИТАЦИЮ

- Для получения аккредитации заявитель представляет в Аккредитационную комиссию документы и материалы, перечень которых представлен в Таблице 3.

Таблица 3. Перечень документов и материалов, представляемых в Аккредитационную комиссию

| № | Документы и материалы | Заявители (Операторы) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Впервые предоставленное на аккредитацию МС от Оператора, ранее не проходившего аккредитацию | МС, получившее аккредитацию ранее, с изменением функционала и (или) комплектующих Впервые предоставленное на аккредитацию МС от Оператора, ранее получившего аккредитацию |
| 1 | Заявление об аккредитации с описью представляемых заявителем документов и материалов согласно форме из Приложения 5 к настоящему Порядку | + | - |
| 2 | Анкета заявителя (Приложение 6 к настоящему Порядку) | + | + |
| 3 | Копия устава организации-заявителя, подавшей в РСА | + | - |
| 4 | Копия свидетельства о государственной регистрации на территории Российской Федерации | + | - |
| 5 | Копия свидетельства о постановке на налоговый учет | + | - |
| 6 | Копия учредительного договора организации | + | - |
| 7 | Решение о назначении руководителя организации | + | - |
| 8 | Приказы о назначении руководителя и главного бухгалтера организации | + | - |
| 9 | Доверенность (если документы, представленные для участия в аккредитации, подписывает лицо, действующее на основании доверенности) | + | - |
| 10 | Иные документы, которые организации сочтет нужным приложить в подтверждение своей правоспособности (оригиналы или копии) | + | - |
| 11 | Утратил силу |  |  |
| 12 | Техническая документация, свидетельствующая о соответствии МС Оператора (заявителя) Требованиям РСА к МС, приведенными в Приложении 2 к настоящему Порядку | + | + |
| 13 | Техническая документация, свидетельствующая о соответствии мобильного приложения Требованиям РСА к мобильному приложению, приведенными в Приложении 3 к настоящему Порядку | + | - |
| 14 | Пояснительная записка, отражающая опыт работы Оператора в сфере страховой телематики или отсутствие такого опыта, а также готовность участника организовать информационное взаимодействие с СТ-ГЛОНАСС АИС РСА в соответствии с функциональными требованиями к процедурам информационного обмена между базами данных Операторов, РСА и страховых компаний, приведенными в Приложении 1 к настоящему Порядку | + | - |
| 15 | Образцы МС для проведения испытаний (3 экземпляра одного комплекта МС) | + | + |

- В том случае если вместо технической документации, свидетельствующей о соответствии Мобильного приложения Требованиям к Мобильному приложению, приведенными в Приложении 3 к настоящему Порядку, Заявитель представил пояснительную записку, предусмотренную пунктом 14.1 настоящего Порядка, все нижеследующие положения настоящего Порядка, касающиеся Мобильного приложения, при  рассмотрении заявки и прилагаемых к ней документов и материалов, поступивших от данного Заявителя, не применяются.

- К оформлению представляемых документов и материалов предъявляются следующие требования:

- заявка, а также все документы и материалы, прилагаемые к этой заявке, должны быть написаны на русском языке;

- копии документов и материалов должны быть хорошего качества с ясными оттисками печатей и штампов;

- документы и материалы представляются в твердой папке - скоросшивателе, вложенными в прозрачные файлы.

14.1. Вместо технической документации, свидетельствующей о соответствии Мобильного приложения Требованиям к мобильному приложению, приведенными в Приложении 3 к настоящему Порядку, Заявитель вправе представить пояснительную записку, в которой указывается на отсутствие у Заявителя Мобильного приложения.

- Заявитель несет ответственность за правильность оформления заявки и прилагаемых к ней материалов и документов, а также достоверность представленных сведений.

- Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки и прилагаемых к ней материалов и документов, а аккредитующий орган не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аккредитации.

# ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ (ЭКСПЕРТИЗЫ) ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗАЯВОК НА АККРЕДИТАЦИЮ

- Проведение проверки (экспертизы) представленных заявки и прилагаемых к ней документов и материалов осуществляется Аккредитационной комиссией или (и) независимой уполномоченной РСА организацией. При этом проводится проверка (экспертиза):

- комплектности документов по аккредитации и материалов;

- документов и материалов на полноту представленной информации;

- правильности оформления документов и материалов;

- соблюдения требований законодательства Российской Федерации при оформлении документов и материалов;

- соответствия функционала МС Требованиям РСА по представленной технической документации;

- соответствия функционала мобильного приложения Требованиям РСА по предоставленной технической документации.

- В случае возникновения у Аккредитационной комиссии сомнений в достоверности представленных сведений у заявителя могут быть затребованы дополнительные документы, подтверждающие представленные сведения.

- В случае выявленных по результатам проверки (экспертизы) Аккредитационной комиссией замечаний к заявке и (или) комплекту документов по аккредитации и материалов  РСА информирует заявителя о замечаниях путем направления официального письма. После доработки документов и устранения отмеченных недостатков заявитель предъявляет их на повторную проверку (экспертизу). При этом повторно должны быть представлены только те документы, по которым были даны замечания, повторное представление полного комплекта документов по аккредитации не требуется. Датой поступления заявки считается дата представления исправленных в соответствии с полученными замечаниями документов.

- В случае выявления по результатам проверки (экспертизы)  Аккредитационной комиссией существенных несоответствий представленных заявителем документов по аккредитации и материалов требованиям, предъявляемым к документам и материалам, весь комплект документов по аккредитации и материалов возвращается заявителю.

- Попытка заявителя повлиять на проведение проверки (экспертизы) представленных заявки и прилагаемых к ней документов по аккредитации и материалов служит основанием для отклонения заявки на аккредитацию. При этом повторное направление заявки в случае ее отклонения на данном основании допускается только по истечении шести месяцев с даты отклонения заявки на аккредитацию.

- По результатам проверки (экспертизы) Аккредитационная комиссия составляет экспертное заключение. В том случае, когда принято положительное экспертное заключение, Аккредитационная комиссия информирует заявителя о переходе к испытаниям МС и организует проведение испытаний с привлечением сторонней организации. В случае отрицательного заключения следующий этап процедуры аккредитации не проводится.

- Проверка (экспертиза) представленных заявок на аккредитацию осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления заявки в РСА.

- Для Операторов, указанных в Приложении 7 к настоящему Порядку,  данный этап считается пройденным с положительным заключением.

# ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ МС

- Проведение лабораторных испытаний МС осуществляется Аккредитационной комиссией или (и) независимой уполномоченной организацией. При этом проводится  проверка:

- комплектности проверяемой МС;

- доступа к Серверу Оператора;

- проверка функционирования МС.

- Лабораторные испытания проводятся в объеме, определенном программой и методикой испытаний, приведенной в Приложении 8 к настоящему Порядку.

- Лабораторные испытания проводятся в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подготовки положительного экспертного заключения, указанного в п.22 настоящего Порядка.

- По итогам лабораторных испытаний составляется Протокол испытаний по форме, приведенной в Разделе 3 Приложения 8 к настоящему Порядку, и подписывается представителями Аккредитационной комиссии и (или) независимой уполномоченной организацией, которые принимали участие в данных лабораторных испытаниях. В том случае, когда по итогам лабораторных испытаний получено подтверждение соответствия МС Требованиям РСА, Аккредитационная комиссия информирует заявителя о переходе к дополнительным испытаниям МС и начинает испытания. В случае, когда по результатам лабораторных испытаний МС признано не соответствующим Требованиям РСА,  следующий этап процедуры аккредитации не проводится.

- Для Операторов, указанных в Приложении 7 к настоящему Порядку,  данный этап считается пройденным с положительным заключением.

# ПРОВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ МС

- Проведение дополнительных испытаний МС осуществляется Аккредитационной комиссией или (и) независимой уполномоченной организацией. При этом проводится  проверка по следующим направлениям:

# количество ложных фиксаций ДТП;

# качество и точность позиционирования в момент ДТП;

- корректность формирования отчётов о работе ДТП.

- Дополнительные испытания проводятся в объеме, определенном программой и методикой испытаний, приведенной в Приложении 9 к настоящему Порядку.

- Дополнительные испытания проводятся в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подготовки указанного в п.28 настоящего Порядка Протокола, который подтверждает соответствие МС Требованиям РСА.

- По итогам дополнительных испытаний подготавливается Протокол испытаний по форме, приведенной в Разделе 3 Приложения 9 к настоящему Порядку, силами Аккредитационной комиссии и (или) независимой уполномоченной организацией.

- Для Операторов, указанных в Приложении 7 к настоящему Порядку,  данный этап считается пройденным с положительным заключением.

# Проведение испытаний мобильного приложения

- Проведение испытаний мобильного приложения осуществляется Аккредитационной комиссией или (и) независимой уполномоченной организацией. При этом проводится  проверка по следующим направлениям:

# Представленность мобильного приложения в магазинах приложений основных операционных систем;

# Процедуры авторизации пользователей в мобильном приложении;

# Система технической поддержки пользователей;

# Влияние использования мобильного приложения на эксплуатацию мобильного устройства;

# Наличие обязательного набора разделов и функций в мобильном приложении;

# Процедуры передачи данных в информационную инфраструктуру Оператора.

- Испытания Мобильного приложения проводятся в объеме, определенном программой и методикой испытаний, приведенной в Приложении 10 к настоящему Порядку.

- Испытания Мобильного приложения проводятся одновременно с дополнительными испытаниями МС. Для Операторов, указанных в Приложении 7 к настоящему Порядку, испытания Мобильного приложения проводятся без дополнительных испытаний МС.

- По итогам испытаний мобильного приложения составляется Протокол испытаний по форме, приведенной в Разделе 3 Приложения  10 к настоящему Порядку, и подписывается представителями Аккредитационной комиссии и (или) независимой уполномоченной организацией, которые принимали участие в данных лабораторных испытаниях

# ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО АККРЕДИТАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ

- Решение о об аккредитации предусматривает выдачу заявителю свидетельства об аккредитации, а также регистрацию заявителя в Реестре аккредитованных Операторов, после которой заявителю направляется сообщение о его аккредитации.

- При принятии Аккредитационной комиссией решения об отказе в аккредитации РСА направляет заявителю мотивированный отказ в аккредитации путем направления официального письма.

- Решения Аккредитационной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем комиссии, ответственным секретарем и всеми членами комиссии с правом голоса, участвующими в заседании.

- Информация относительно проверки (экспертизы) заявок, а также решений по результатам рассмотрения заявок на аккредитацию не подлежит разглашению заявителям или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу до того, как будет официально объявлены результаты аккредитации.

- Свидетельство об аккредитации является бессрочным.

# ПОРЯДОК ВЕДЕНИя РЕЕСТРА АККРЕДИТОВАННЫХ ОПЕРАТОРОВ

- Реестр аккредитованных Операторов ведет аккредитующий орган или по его поручению независимая уполномоченная организация. Реестр  представляет собой совокупность данных по форме Приложения  11, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных.

- Внесение сведений об аккредитованном Операторе в Реестр аккредитованных Операторов с одновременным присвоением ему регистрационного номера производится на основе протоколов Аккредитационной комиссии.

- После регистрации в Реестре аккредитованных Операторов производится оформление и выдача заявителю свидетельства об аккредитации (Приложение  12 к настоящему Порядку).

- Реестр аккредитованных Операторов подлежит опубликованию на официальном сайте РСА в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

- Комплект документов по аккредитации (включая заявку и приложенные к ней документы и материалы), оформленных в процессе аккредитации, подлежит хранению не менее 3 (трех) лет после прекращения аккредитации.

# ПОРЯДОК ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ

- Свидетельство об аккредитации подлежит переоформлению по заявлению Оператора в случаях:

# изменения наименования Оператора - юридического лица, адреса его местонахождения;

# изменение функционала и (или) комплектующих для Комплекта(ов) МС, по которому было получено свидетельство об аккредитации;

# расширение перечня  Комплектов МС.

- Заявление о переоформлении свидетельства об аккредитации подписывается руководителем постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или иным имеющим право действовать от имени этого юридического лица лицом.

- К заявлению о переоформлении свидетельства об аккредитации в случаях, предусмотренных подпунктами «а» пункта 49 настоящего Порядка, прилагаются следующие документы:

# копии учредительных документов заявителя - юридического лица;

# копия документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц;

# копия выданного ранее свидетельства об аккредитации;

# копия документа, подтверждающего наличие полномочий лица, подписавшего заявление, на осуществление действий от имени юридического лица;

# опись представленных документов.

РСА не вправе требовать предоставления документов, не указанных в настоящем пункте.

- К заявлению о переоформлении свидетельства об аккредитации в соответствии с подпунктами «б» и «в» пункта 49 настоящего Порядка прилагаются следующие документы и материалы:

# копия документа, подтверждающего наличие полномочий лица, подписавшего заявление, на осуществление действий от имени юридического лица;

# копии документов и материалы, указанные в пункте 13  настоящего Порядка;

# опись представленных документов.

РСА не вправе требовать предоставления документов, не указанных в настоящем пункте.

- Заявление о переоформлении свидетельства об аккредитации и прилагаемые к нему документы представляются уполномоченным представителем Оператора в РСА на бумажном носителе непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

- В заявлении о переоформлении свидетельства об аккредитации в связи с причинами, указанными в подпунктах «б» и «в» пункта 49 настоящего Порядка, заявитель может указать просьбу о направлении ему информации о результатах рассмотрения такого заявления в электронной форме.

- Заявление о переоформлении свидетельства об аккредитации регистрируется РСА в течение рабочего дня, следующего за днем получения.

- В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о переоформлении свидетельства об аккредитации РСА рассматривает указанное заявление и прилагаемые к нему документы на предмет их полноты и соответствия требованиям, указанным в пунктах 49 - 54 настоящего Порядка.

- В случае если заявление о переоформлении свидетельства об аккредитации и (или) прилагаемые к нему документы представлены с нарушением любого из требований, указанных в пунктах 49 - 54 настоящего Порядка, РСА в течение 7 рабочих дней со дня регистрации указанного заявления направляет заявителю почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручает его уполномоченному представителю мотивированное уведомление о необходимости устранения недостатков с указанием нарушений и представления заявления о переоформлении свидетельства об аккредитации повторно. Копия указанного уведомления может быть также направлена по письменной просьбе заявителя в форме электронного документа на указанный заявителем адрес электронной почты. В случае неустранения заявителем недостатков в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления РСА возвращает заявление о переоформлении свидетельства об аккредитации и прилагаемые к нему документы заявителю без рассмотрения по существу.

- Наличие в представленных заявлении о переоформлении свидетельства об аккредитации и (или)документах недостоверной или искаженной информации является основанием для отказа в переоформлении свидетельства об аккредитации.

- Аккредитационная комиссия или (и) независимая уполномоченная организация в течение 35 (тридцати пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления о переоформлении свидетельства об аккредитации либо в случае, указанном в пункте 57 настоящего Порядка, - со дня регистрации такого заявления, представленного повторно, проводит работы по проверке (экспертизе) предоставленного заявления, документов и материалов, лабораторные и дополнительные испытания, тестирование мобильного приложения согласно процедурам, прописанным в пунктах 17 – 34 настоящего Порядка. Объем и последовательность этапов аккредитации в зависимости от причины переоформления свидетельства об аккредитации определено согласно Таблице 4.

Таблица 4. Перечень этапов аккредитации в зависимости от причины переоформления свидетельства об аккредитации

| № п/п | Наименование этапа | Причины переоформления свидетельства об аккредитации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Изменение наименования Оператора - юридического лица, адреса его местонахождения | Изменение функционала и (или) комплектующих для Комплекта(ов) МС, по которому было получено свидетельство об аккредитации | Расширение перечня Комплектов МС |
| 1 | Документарная проверка представленной заявителем заявки на аккредитацию и документов по аккредитации и материалов | + | + | + |
| 1.1 | Подписание соглашения о конфиденциальности, форма которого приведена в Приложении 4, между заявителем и РСА | + | - | - |
| 1.2 | Проверка (экспертиза) заявки и прилагаемых к ней документов по аккредитации и материалов с целью оценки полноты представления и правильности оформления | + | + | + |
| 1.3 | Подготовка экспертного заключения по результатам проверки (экспертизы) | + | + | + |
| 2 | Проведение испытаний МС и Мобильного приложения | - | + (решение о необходимости данного этапа принимается экспертно на основе данных, предоставленных на предыдущем этапе (п.1) | + (решение о необходимости данного этапа принимается экспертно на основе данных, предоставленных на предыдущем этапе (п.1) |
| 2.1 | Проведение лабораторных испытаний | - |  |  |
| 2.2 | Проведение дополнительных испытаний | - |  |  |
| 2.3 | Проведение испытаний мобильного приложения | - |  |  |
| 3 | Приятие решения решения об аккредитации или отказе в аккредитации | + | + | + |
| 3.1 | Принятие Аккредитационной комиссией положительного или отрицательного решения по вопросу аккредитации заявителя | + | + | + |
| 3.2 | Регистрация в Реестре аккредитованных Операторов и выдача заявителю свидетельства об аккредитации, форма которого установлена Приложением 12 к настоящему Порядку, и удостоверения (либо отказ в аккредитации) | + | + | + |

- Решение о переоформлении свидетельства об аккредитации (об отказе в переоформлении свидетельства об аккредитации) принимается в соответствии с процедурой принятия решения об аккредитации, описанной в пунктах 39 – 43 настоящего Порядка, и в сроки, указанные в пунктах 39 – 43 настоящего Порядка.

# контроль ДЕятельностИ аккредитованных операторов

- Контроль деятельности аккредитованных Операторов на соответствие  требованиям аккредитации осуществляется Аккредитационной комиссией с даты выдачи Оператору свидетельства об аккредитации.

- Контроль проводится аккредитующим органом совместно с уполномоченными организациями, а также другими заинтересованными организациями и лицами.

- Для осуществления контроля используется следующая информация:

- сообщения страховщиков о нарушении аккредитационных требований;

- информация (жалобы) от страховщиков и потерпевших в отношении аккредитованных Операторов.

- Результаты контроля служат основанием для принятия решения Аккредитационной комиссией о сохранении, приостановлении или аннулировании аккредитации.

# приостановление Действия аккредитации и аннулирование аккредитации

- Аккредитация может быть аннулирована в следующих случаях:

- несоответствие Оператора аккредитационным требованиям;

- существенное снижение качества услуг, предоставляемых Оператором, установленное в ходе контроля деятельности аккредитованных Операторов;

- систематическое невыполнение аккредитованного Оператора обязанностей, установленных настоящим Порядком;

- заявление  аккредитованного Оператора об аннулировании аккредитации;

- Приостановление действия аккредитации производится на период устранения нарушений, установленных в ходе контроля деятельности аккредитованных Операторов.

- Решение о приостановлении действия свидетельства об аккредитации или аннулировании аккредитации принимается Аккредитационной комиссией на основании результатов контроля деятельности аккредитованных Операторов и оформляется в виде соответствующего протокола, который	 подписываются председателем комиссии, ответственным секретарем и всеми членами комиссии с правом голоса,  участвующими в заседании.

- Оператору направляется официальное письмо с указанием  принятого решения о приостановлении действия свидетельства об аккредитации или об аннулировании аккредитации.

- В случае несогласия с решением об аннулировании аккредитации Оператор вправе  обратиться  в Аккредитационную комиссию с  апелляцией не позднее 2-х недель с даты получения решения. При отклонении апелляции производится исключение Оператора из Реестра аккредитованных Операторов на основании протокола Аккредитационной комиссии.

- Добровольное аннулирование аккредитации осуществляется путем подачи аккредитованным Оператором заявления об аннулировании аккредитации, к которому должен быть приложен оригинал свидетельства об аккредитации. Действие аккредитации прекращается с даты исключения заявителя из Реестра аккредитованных Операторов.

# ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Решения Аккредитационной комиссии о выдаче свидетельства об аккредитации, об отказе в аккредитации, о переоформлении свидетельства об аккредитации, об отказе в переоформлении свидетельства об аккредитации, о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации, о приостановлении действия свидетельства об аккредитации, о возобновлении действия свидетельства об аккредитации, об аннулировании свидетельства об аккредитации размещаются на сайте РСА в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.

- Решения Аккредитационной комиссии об отказе в предоставлении свидетельства об аккредитации, переоформлении свидетельства об аккредитации, выдаче дубликата свидетельства об аккредитации, а также решения о приостановлении действия свидетельства об аккредитации, об аннулировании свидетельства об аккредитации могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## Приложение 1

## к Порядку проведения добровольной аккредитации операторов мониторинговых систем

## Функциональные требования

## к процедурам информационного обмена между базами данных операторов мониторинговых систем, РСА и страховых компаний в рамках проекта РСА «Организация урегулирования страховых случаев в рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств при упрощенном оформлении дорожно-транспортного происшествия («европейский протокол»)»

# Используемые сокращения

БД – база данных;

Данные о ДТП – набор данных о ДТП, получаемых посредством использования мобильного приложения;

Мобильное приложение – приложение для основных операционных систем (Android, iOS, Windows и пр.), которое позволяет осуществлять фотофиксацию повреждений ТС после ДТП на мобильное устройство (смартфон, планшет и пр.) и передавать полученные фотоизображения с дополнительной информацией о ДТП на сервер Оператора;

Мобильное приложение РСА – Мобильное приложение, разработанное РСА (уполномоченной РСА организацией), исключительные права на которое принадлежат РСА. РСА обеспечивает прием посредством GSM-связи (мобильный интернет) фотоизображений с дополнительной информацией, созданных данным Мобильным приложением на месте ДТП, и их передачу в СТ-ГЛОНАСС АИС РСА.

МС – мониторинговая система, устанавливаемая на колесном транспортном средстве соответствующей категории и предназначенная для определения местоположения и параметров движения транспортного средства по сигналам ГЛОНАСС или ГЛОНАСС совместно с другими глобальными навигационными спутниковыми системами, передачи сообщения и иной информации о транспортном средстве при дорожно-транспортном происшествии;

Оператор МС – организация, осуществляющая обслуживание МС;

Проект РСА - Проект «Организация урегулирования страховых случаев в рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств при упрощенном оформлении дорожно-транспортного происшествия («европейский протокол»)», Календарный план первого этапа которого утвержден постановлением Президиума РСА 25.04.2013;

РСА – Российский Союз Автостраховщиков

СК – страховые компании

СТ-ГЛОНАСС АИС РСА - Подсистема страховой телематики Автоматизированной информационной системы Российского Союза Автостраховщиков

Требования – одобренные Правлением РСА 17.01.2013 Требования к мониторинговым системам

ТС – транспортное средство

# Схема информационного обмена

# Набор данных, подлежащих передаче

При установке МС, отвечающей Требованиям, информация о ТС (VIN ТС, номер кузова ТС, регистрационный знак ТС) с указанием даты установки должна поступать из БД Оператора в СТ-ГЛОНАСС АИС РСА.

Данные о срабатываниях акселерометра (в соответствии с Требованиями), информация о состоянии мониторинговой системы, а также данные о ДТП, полученные посредством мобильного приложения, должны поступать на сервер РСА на ежедневной основе.

При обращении к БД СК по конкретному ТС БД СК формирует запрос к СТ-ГЛОНАСС АИС РСА, содержащий VIN ТС, регистрационный знак, номер кузова и временной отрезок для поиска данных. При нахождении ТС данные по срабатываниям по данному ТС поступают в БД СК.

С целью осуществления авторизации из Мобильного приложения РСА в СТ-ГЛОНАСС АИС РСА поступают данные о номере полиса ОСАГО владельца ТС, на мобильном устройстве которого установлено Мобильное приложение РСА, и VIN ТС. На основании этих данных СТ-ГЛОНАСС АИС РСА формирует запрос в Подсистему Договоров и КБМ АИС РСА (далее – ДиКБМ) по номеру полиса ОСАГО для поиска VIN ТС. Параллельно осуществляется проверка наличия введенного VIN ТС в информации об установленных МС. При нахождении VIN ТС в ДиКБМ и совпадении его с введенным пользователем в Мобильном приложении авторизация осуществляется.

Посредством Мобильного приложения передаются данные о ДТП, которые включают в себя следующую информацию:

- Фотография извещения о ДТП;

- Фотография VIN ТС каждого участника ДТП;

- Фотография крупным планом поврежденных деталей каждого ТС участника ДТП с указанием детали ТС;

- Фотография общего плана поврежденных деталей каждого ТС участника ДТП;

- Общая фотография взаимного расположения ТС участников ДТП с привязкой к объектам транспортной инфраструктуры или иным неперемещаемым объектам;

- Фотография общего плана ТС свидетеля ДТП (при наличии);

- Фотография регистрационных знаков ТС свидетеля ДТП (при наличии);

- Информация пользователя (при заполнении пользователем);

- Местоположение фотосъемки ДТП, определяемое автоматически по данным GPS/ГЛОНАСС или по базовым станциям оператора(ов) связи  (LBS);

- Информация об адресе ДТП (при заполнении пользователем);

- Время и дата отправки данных.»;

# Обмен между БД Операторами МС и СТ-ГЛОНАСС АИС РСА

При установке МС, отвечающей Требованиям, не позднее 16 рабочих часов с момента установки должна поступать из БД Оператора МС в СТ-ГЛОНАСС АИС РСА следующая информация:

- VIN ТС – идентификационный номер ТС, не более 20 знаков

- Номер кузова - идентификационный номер кузова ТС, не более 40 знаков

- Государственный регистрационный знак – государственный регистрационный знак ТС, не более 30 знаков

- Дата установки - дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

На ежедневной основе (до 08:00 дня, следующего за отчетным) из БД Оператора МС в СТ-ГЛОНАСС АИС РСА должны поступать данные о срабатываниях и состоянии мониторинговой системы (в соответствии с Требованиями):

- VIN ТС – идентификационный номер ТС, не более 20 знаков

- Номер кузова - идентификационный номер кузова ТС, не более 40 знаков

- Государственный регистрационный знак – государственный регистрационный знак ТС, не более 30 знаков

- Отчетный период – дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. Не допускается пропуск дней.

- Дата инцидента – дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

- Время инцидента – время инцидента (зафиксированного срабатывания акселерометра пп. 5.1, 5.2) в формате ЧЧ:ММ:СС.

- Местоположение ТС – местоположение ТС в момент срабатывания акселерометра с указанием адреса (город, улица, дом, строение) и/или КЛАДР

- Координаты – местоположение ТС в момент срабатывания акселерометра с указанием координат в градусах с десятичными долями формата   шш,шшшшшшX ддд,ддддддY, где X  - это север  (N) или юг  (S ) , Y -  восток  (E) или запад (W). Например, 55,751523N 037,617888E

- Значение ускорения, зафиксированного акселерометром (по трем осям (x, y, z) – значения ускорения, зафиксированного акселерометром по каждой из осей. Формат данных – X,Y. Значения ускорения должны охватывать запись показаний акселерометра за 3 с до и 3 с после срабатывания акселерометра с частотой 100 записей в секунду.

- Скорость ТС в момент срабатывания акселерометра – зафиксированное значение скорости ТС в момент срабатывания акселерометра

- Время и дата предоставления данных за отчетный период – время и дата отправки данных за отчетный период на сервер Оператора в формате ЧЧ:ММ:СС ДД.ММ.ГГГГ.

- Работоспособность МС:

- Да – МС работоспособна на момент отправки данных;

- Нет – МС неработоспособна на момент отправки данных.

МС признается работоспособной при одновременном выполнении следующих условий:

- МС не была отключена от бортовой электросети питания ТС за отчетный период,

- МС не зафиксировала перемещения ТС с выключенным зажиганием за отчетный период (при условии изменения местоположения ТС),

- Резервный (аварийный) источник электропитания МС работоспособен (не разряжен), т.е. способен обеспечить бесперебойную работу МС при отключении штатной АКБ ТС в течение 6 часов ,

- Штатная АКБ ТС работоспособна (обеспечивает работу МС в штатном режиме).

В противном случае МС признается неработоспособной.

- Эксплуатация ТС – период с момента включения зажигания ТС до выключения зажигания ТС:

- Да – ТС эксплуатировалось за отчетный период;

- Нет– ТС не эксплуатировалось за отчетный период.

- Факт отключение от бортовой электросети ТС

- Да – МС отключалась от бортовой электросети ТС за отчетный период;

- Нет – МС не отключалась от бортовой электросети ТС за отчетный период.

Если за отчетный период срабатывания отсутствовали, то из БД Оператора в СТ-ГЛОНАСС АИС РСА должен поступать соответствующий отчет, который содержит следующие поля:

- VIN ТС

- Номер кузова

- Государственный регистрационный знак

- Отчетный период

- Время и дата предоставления данных за отчетный период

- В случае отсутствия данных (отчет не поступал) – поле заполняется знаком «-».

- Работоспособность МС

- Эксплуатация ТС

- Факт отключение от бортовой электросети ТС

- Причина отсутствия данных за отчетный период: данное поле заполняется в том случае, если отсутствуют данные за период в семь (7) дней и более. В поле указывается одна из типовых причин отсутствия отчета:

- Отсутствие связи (GSМ, GPRS);

- Разрядка АКБ ТС и резервного (аварийного) источника электропитания;

- Отключение МС за неуплату абонентского обслуживания;

- Расторжение договора с клиентом;

- Потеря данных;

- Выход из строя оборудования в результате ДТП/ противоправных действий третьих лиц;

- Другое.

В случае использования Мобильного приложения для осуществления фотофиксации повреждений ТС после ДТП в СТ-ГЛОНАСС АИС РСА должны поступать следующие данные:

- VIN ТС;

- Номер кузова;

- Государственный регистрационный знак;

- Фотография извещения о ДТП – 1 фотоизображение в цифровом формате jpeg, tiff, raw, djvu или в ином согласованном РСА формате;

- Фотография VIN ТС каждого участника ДТП - 2 фотоизображения в цифровом формате jpeg, tiff, raw, djvu или в ином согласованном РСА формате;

- Фотография крупным планом поврежденных деталей каждого ТС участника ДТП с указанием детали ТС - 1 фотоизображение в цифровом формате jpeg, tiff, raw, djvu или в ином согласованном РСА формате (поврежденных деталей может быть несколько) с привязкой к детали ТС;

- Фотография общего плана поврежденных деталей каждого ТС участника ДТП -1 фотоизображение в цифровом формате jpeg, tiff, raw, djvu или в ином согласованном РСА формате (поврежденных деталей может быть несколько) с привязкой к детали ТС;

- Общая фотография взаимного расположения ТС участников ДТП с привязкой к объектам транспортной инфраструктуры или иным неперемещаемым объектам - 3 фотоизображения в цифровом формате jpeg, tiff, raw, djvu или в ином согласованном РСА формате;

- Фотография общего плана ТС свидетеля ДТП (при наличии) - 1 фотоизображение в цифровом формате jpeg, tiff, raw, djvu или в ином согласованном РСА формате;

- Фотография регистрационных знаков ТС свидетеля ДТП (при наличии) - 1 фотоизображение в цифровом формате jpeg, tiff, raw, djvu или в ином согласованном РСА формате (предоставляется при наличии);

- Информация пользователя (при заполнении пользователем) – данные в текстовом формате (до 140 символов), заполняются пользователем по желанию (не обязательное для заполнения поле);

- Местоположение фотосъемки ДТП, определяемое автоматически по данным GPS/ГЛОНАСС, - местоположение фотосъемки с указанием координат в градусах с десятичными долями формата   шш,шшшшшшX ддд,ддддддY, где X  - это север  (N) или юг  (S ) , Y -  восток  (E) или запад (W). Например, 55,751523N 037,617888E;

- Местоположение фотосъемки ДТП, определяемое автоматически по базовым станциям оператора(ов) связи (LBS), - точка координат в градусах с десятичными долями с указанием радиуса в метрах (до 5 знаков) формата   шш,шшшшшшX ддд,ддддддY Rммммм, где X  - это север  (N) или юг  (S ) , Y -  восток  (E) или запад (W), R – радиус области позиционирования. Например, 55,751523N 037,617888E R450. Данная информация предоставляется в случае невозможности определить местоположение по данным GPS/ГЛОНАСС;

- Информация об адресе ДТП (при заполнении пользователем) - местоположение фотосъемки с указанием адреса (город, улица, дом, строение), поле заполняется пользователем самостоятельно;

- Время отправки данных - время в формате ЧЧ:ММ:СС;

- Дата отправки данных – дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Фотоизображения должны содержать данные о времени, дате и месте  фотосъемки.

Данные, зафиксированные с применением Мобильного приложения РСА, поступают в СТ-ГЛОНАСС АИС РСА в режиме «онлайн».

Данные, зафиксированные с применением Мобильного приложения Оператора и переданные в БД Оператора, должны поступать из БД Оператора МС в СТ-ГЛОНАСС АИС РСА на ежедневной основе (до 08:00 дня, следующего за отчетным).

В случае непоступлении в БД Оператора данных о срабатывании и/или ДТП вовремя (например, в  связи с отсутствием связи блока мониторинговой системы с БД Оператора или временным отсутствием интернет-соединения мобильного устройства) информация должна быть передана в СТ-ГЛОНАСС АИС РСА после поступления данных в БД Оператора за весь пропущенный период и/или восстановления связи мобильного устройства.

# Обмен между СТ-ГЛОНАСС АИС РСА и БД СК

Данные о срабатываниях и о ДТП не хранятся в БД СК. Вся информация содержится в СТ-ГЛОНАСС АИС РСА.

При обращении к БД СК по конкретному ТС сервер СК должен формировать запрос к СТ-ГЛОНАСС АИС РСА, содержащий VIN ТС, регистрационный знак, номер кузова. Поиск осуществляется по VIN при его наличии. В случае отсутствия VIN – по номеру кузова. При отсутствии данных VIN и номера кузова – по регистрационному знаку. Регистр (малые/прописные буквы) и раскладка клавиатуры (латиница, кириллица) при осуществлении поиска не должны учитываться. Поиск должен содержать данные о дате события ДТП или желаемом временном диапазоне отборе. Указанные параметры задаются вручную пользователем. По умолчанию должна автоматически проставляться дата ДТП в качестве диапазона. Запрос осуществляется к СТ-ГЛОНАСС АИС РСА.

При нахождении данных о срабатываниях по ТС в БД СК поступает отчет, содержащий следующие поля:

- VIN ТС

- Номер кузова

- Государственный регистрационный  знак

- Отчетный период

- Дата

- Время

- Местоположение ТС

- Координаты

- Значения ускорения, зафиксированные акселерометром (по трем осям (x, y, z)

- Скорость ТС в момент срабатывания акселерометра

- Время и дата предоставления данных за отчетный период

- Работоспособность МС

- Эксплуатация ТС

- Факт отключение от бортовой электросети ТС

При нахождении данных о ДТП по ТС в БД СК поступает пакет данных:

- Фотография извещения о ДТП;

- Фотография VIN ТС каждого участника ДТП;

- Фотография крупным планом поврежденных деталей каждого ТС участника ДТП с указанием детали ТС;

- Фотография общего плана поврежденных деталей каждого ТС участника ДТП;

- Общая фотография взаимного расположения ТС участников ДТП с привязкой к объектам транспортной инфраструктуры или иным неперемещаемым объектам;

- Фотография общего плана ТС свидетеля ДТП (при наличии);

- Фотография регистрационных знаков ТС свидетеля ДТП (при наличии);

- Информация пользователя (при заполнении пользователем);

- Местоположение фотосъемки ДТП, определяемое автоматически по данным GPS/ГЛОНАСС или по базовым станциям оператора(ов) связи  (LBS);

- Информация об адресе ДТП (при заполнении пользователем);

- Время и дата отправки данных.

Если информация о срабатываниях и/или данные о ДТП не были найдены, при этом было найдено ТС в СТ-ГЛОНАСС АИС РСА, то в БД СК поступает информация о состоянии мониторинговой системы на дату события (ДТП). В случае отсутствия информации о срабатываниях и/или данных о ДТП в СТ-ГЛОНАСС АИС РСА в БД СК поступает сообщение об отсутствии данных.

Если ТС не найдено, то СТ-ГЛОНАСС АИС РСА направляет сообщение об отсутствии данных.

## Приложение 2

## к Порядку проведения добровольной аккредитации операторов мониторинговых систем

## Требования к мониторинговым системам

# Сокращения и аббревиатуры, применяемые в тексте

# АКБ – аккумуляторная батарея;

МС – мониторинговая система;

РСА – Российский Союз Автостраховщиков;

Оператор – оператор, обслуживающий МС;

ТС – транспортное средство, оснащенное мониторинговой системой.

# Функции МС

  - МС должна иметь низкое энергопотребление, позволяющее исправной и полностью заряженной штатной АКБ ТС сохранять работоспособность в течение, как минимум, четырёх недель без подзарядки.

  - МС должна иметь резервный (аварийный) источник электропитания. Резервный (аварийный) источник электропитания при отключении штатной АКБ ТС должен обеспечивать бесперебойную работу МС не менее шести (6) часов. Переход на электропитание МС от резервного (аварийного) источника, при отключении штатной АКБ ТС, должен осуществляться автоматически.

  - МС не должна иметь электрических выключателей, специально предназначенных для отключения МС.

  - МС должна предусматривать функцию дистанционной проверки оборудования. Дистанционная проверка должна включать проверку:

  - Подключения МС к бортовой электросети питания ТС;

  - Состояния (напряжения) резервного (аварийного) источника электропитания МС;

  - Состояния (напряжения) АКБ ТС.

Дистанционная проверка оборудования должна осуществляться не менее одного (1) раза в сутки.

  - МС должна работать в режиме, при котором передача информации о положении и состоянии ТС осуществляется по заданной программе, автоматически.

  - МС должна не реже 1 раза в сутки передавать на сервер Оператора данные о срабатывании акселерометра, удовлетворяющие условиям п. 4 разд. III. В случае прекращения электропитания в бортовой сети ТС при наличии связи (GSM, GPRS) МС немедленно передает данные за прошедший отчетный период на сервер Оператора; при отсутствии связи (GSM, GPRS) МС передает отчеты при появлении связи.

# Показания МС и акселерометра

  - Точность позиционирования ТС на карте – до 10 метров. Местоположение ТС определяется по ГЛОНАСС/GPS или по базовым станциям (LBS).

  - Максимальное значение ускорения, при котором акселерометр способен зафиксировать значение с точностью не менее 0,25 g, не менее – ±8g.

  - Измерение ускорения - по трем осям (боковой, продольной и вертикальной) .

  - Запись показаний акселерометра по трем осям (боковой, продольной и вертикальной)  с частотой не менее чем 100 записей в секунду за период времени, начинающийся не позже чем за три секунды до и оканчивающийся не ранее чем за три секунды после момента дорожно-транспортного происшествия.

  - Буфер записи данных МС должен быть энергонезависим и должен быть достаточен для записи не менее двух (2) инцидентов (срабатываний акселерометра) – 12 с. Режим записи – FIFO (“first-in, first-out”).

  - При выключении зажигания и/или прекращении питания в бортовой цепи ТС в течение 5 минут МС работает так, как оно должно работать с включенным зажиганием (5 минут – отсрочка изменения статуса работы МС).

# Установка МС

- Установка компонентов МС в соответствии с требованиями производителя.

- Проводное подключение МС должно осуществляться к штатной системе электропитания ТС через плавкий предохранитель заданного номинала. При подключении МС в штатные разъемы ТС без использования проводных соединений допускается применение защиты от короткого замыкания на уровне схемотехнических решений.

# Дополнительные функции МС

  - Допускается расширение функций МС при условии выполнения общих требований.

  - Допускается совместная установка МС и противоугонной системы на одном ТС при условии соблюдения требований страховщиков к МС.

# Представление данных, передаваемых МС

  - Наличие удобного пользовательского веб-интерфейса, позволяющего проверять работоспособность системы и количество срабатываний по выбранному ТС за выбранный период времени. Образец представления данных приведен в Таблице 1.

  - Наличие возможности просмотра из общего отчета более подробной информации по каждому из инцидентов (срабатываний акселерометров) с последующим просмотром (drill-down) нанесенных на карте координат этого события (с возможностью изменения масштаба) и графиков по событиям. Образец представления данных приведен в Таблице 2.

  - Данные на сервере должны обновляться и быть доступными для просмотра по предшествующему дню до 08.00 часов следующего дня в случае, если данные передаются ежедневно, а не по факту срабатывания акселерометра.

  - Минимальный срок хранения данных на сервере Оператора в оперативном доступе – 3 года.

# Запись событий

  - Запись событий осуществляется только при включенном зажигании ТС.

  - МС должна осуществлять фиксацию местоположения и скорости ТС при включенном зажигании не реже, чем 1 раз в 10 с. Запись и передача на сервер Оператора таких данных должна осуществляться только в случае, когда произошло событие, удовлетворяющее условиям п. 3 разд. VII. В противном случае данные не сохраняются и не передаются.

  - В случае фиксации акселерометром ускорения, превышающего 1 g в течение 25 мс по боковой или продольной осям и/или 2 g по вертикальной оси МС записывает в оперативное запоминающее устройство  данные (для последующей передачи на сервер Оператора), на основе которых формируется отчет, содержащий следующие параметры:

  - местное время;

  - показания ускорения с точностью не менее чем 0,25g с частотой не менее чем 100 записей в секунду за период времени, начинающийся не позже чем за три секунды до и оканчивающийся не ранее чем за три секунды после момента дорожно-транспортного происшествия;

  - координаты ТС в момент срабатывания акселерометра (последнее зафиксированное местоположение ТС);

  - скорость в момент срабатывания акселерометра.

  - В случае если ускорение, зафиксированное акселерометром превысило 2 g в течение 25 мс по любой из осей, данные в соответствии с п. 4 разд. III должны быть незамедлительно (при отсутствии связи (GSM, GPRS) МС – незамедлительно после появления связи) отправлены на сервер Оператора. Сообщение считается переданным, если с сервера Оператора МС было получено подтверждение.

Таблица 1. Образец представления данных.

| VVIN ТС | Номер кузова | Государственный регистрационный знак | Отчетный период (дата) | Время и дата отправки данных за отчетный период | Количество срабатываний акселерометра | Максимальное значение по срабатываниям | Работоспособность МС | Эксплуатация ТС | Факт отключения от бортовой электросети ТС | Причина отсутствия данных за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Формат заполнения данных:

- VIN ТС – идентификационный номер ТС, 17 знаков;

- Номер кузова - идентификационный номер кузова ТС, 17 знаков;

- Государственный регистрационный знак – государственный регистрационный знак ТС, БЦЦЦББЦЦЦ.

- Отчетный период – дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. Не допускается пропуск дней.

- Время и дата предоставления данных за отчетный период – время и дата отправки данных за отчетный период на сервер Оператора в формате ЧЧ:ММ:СС ДД.ММ.ГГГГ. В случае отсутствия данных (отчет не поступал) – поле заполняется знаком «-».

- Количество срабатываний акселерометра – количество зафиксированных срабатываний акселерометра, соответствующих п. 3 разд. VII за отчетный период.

- Максимальное значение по срабатываниям – максимальное значение ускорения, которое было зафиксировано акселерометром за отчетный период. Формат представления данных – X,Y.

- Работоспособность МС:

- Да – МС работоспособна на момент отправки данных;

- Нет – МС неработоспособна на момент отправки данных.

МС признается работоспособной при одновременном выполнении следующих условий:

- МС не была отключена от бортовой электросети питания ТС за отчетный период,

- МС не зафиксировала перемещения ТС с выключенным зажиганием за отчетный период (при условии изменения местоположения ТС),

- Резервный (аварийный) источник электропитания МС работоспособен (не разряжен), т.е. способен обеспечить бесперебойную работу МС при отключении штатной АКБ ТС в течение 6 часов (п. 2 разд. II),

- Штатная АКБ ТС работоспособна (обеспечивает работу МС в штатном режиме).

В противном случае МС признается неработоспособной.

- Эксплуатация ТС – период с момента включения зажигания ТС до выключения зажигания ТС:

- Да – ТС эксплуатировалось за отчетный период;

- Нет– ТС не эксплуатировалось за отчетный период.

- Факт отключение от бортовой электросети ТС

- Да – МС отключалась от бортовой электросети ТС за отчетный период;

- Нет – МС не отключалась от бортовой электросети ТС за отчетный период.

- Причина отсутствия данных за отчетный период: данное поле заполняется в том случае, если отсутствуют данные за период в семь (7) дней и более. В поле указывается одна из типовых причин отсутствия отчета:

- Отсутствие связи (GSМ, GPRS);

- Разрядка АКБ ТС и резервного (аварийного) источника электропитания;

- Отключение МС за неуплату абонентского обслуживания;

- Расторжение договора с клиентом;

- Потеря данных;

- Выход из строя оборудования в результате дорожно-транспортного происшествия/ противоправных действий третьих лиц;

- Другое.

Таблица 2. Образец представления данных.

| VIN ТС | Дата | Время | Местоположение ТС | Координаты | Значение ускорения, зафиксированного акселерометром (по трем осям (x, y, z) | Скорость ТС в момент срабатывания акселерометра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | x | y | z |  |

- Формат заполнения данных:

  - VIN ТС – идентификационный номер ТС, 17 знаков.

  - Дата – дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.

  - Время – время инцидента (зафиксированного срабатывания акселерометра п. 3 разд. VII и п.4 разд. VII) в формате ЧЧ:ММ:СС.

  - Местоположение ТС – местоположение ТС в момент срабатывания акселерометра с указанием адреса (город, улица, дом, строение).

  - Координаты – координаты местоположения ТС в момент срабатывания акселерометра с указанием координат в градусах с десятичными долями формата   шш,шшшшшшX ддд,ддддддY, где X  - это север  (N) или юг  (S ) , Y -  восток  (E) или запад (W). Например, 55,751523N 037,617888E.

  - Значение ускорения, зафиксированного акселерометром по каждой из осей (боковой, продольной, вертикальной). Формат данных – X,Y.

  - Скорость ТС в момент срабатывания акселерометра – зафиксированное значение скорости ТС в момент срабатывания акселерометра.

Рисунок 1. Образец графика по срабатыванию акселерометра

## Приложение 3

## к Порядку проведения добровольной аккредитации операторов мониторинговых систем

## Требования к мобильному приложению

# Используемые сокращения

# ГНСС - Глобальные Навигационные Спутниковые Системы

Данные о ДТП – набор данных о ДТП, получаемых посредством использования мобильного приложения.

# ДТП – дорожно-транспортное происшествие.

Мобильное приложение – приложение для основных операционных систем (Android, iOS, Windows и пр.), которое позволяет осуществлять фотофиксацию повреждений ТС после ДТП на мобильное устройство (смартфон, планшет и пр.) и передавать полученные фотоизображения с дополнительной информацией о ДТП на сервер Оператора.

МС – мониторинговая система, устанавливаемая на колесном транспортном средстве соответствующей категории и предназначенная для определения местоположения и параметров движения транспортного средства по сигналам ГЛОНАСС или ГЛОНАСС совместно с другими глобальными навигационными спутниковыми системами, передачи сообщения и иной информации о транспортном средстве при дорожно-транспортном происшествии;

Оператор – организация, осуществляющая обслуживание МС и разработку, сопровождение работы мобильного приложения;

РСА – Российский Союз Автостраховщиков

# Сервер Оператора – составная часть информационной инфраструктуры Оператора, где доступны данные, полученные с использованием МС и мобильного приложения.

СК – страховые компании

СТ-ГЛОНАСС АИС РСА - Подсистема страховой телематики Автоматизированной информационной системы Российского Союза Автостраховщиков

ТС – транспортное средство

# Назначение мобильного приложения

- Мобильное приложение обеспечивает возможность осуществления фотосъемки повреждений ТС в результате ДТП и обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате ДТП для реализации условий Безлимитного европротокола и верификации факта ДТП.

- Мобильное приложение позволяет решить следующие задачи:

- фиксирование времени  и географических координат места проведения фотоснимка, полученных с помощью ГНСС или по базовым станциям (LBS);

- хранение сделанного фотоснимка на мобильном устройстве в виде, исключающем доступ к фотоснимку;

- осуществление передачи некорректируемой информации о повреждениях ТС и об обстоятельствах причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате ДТП на сервер Оператора;

- агрегирование всей зафиксированной посредством мобильного приложения информации об обстоятельствах причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате ДТП в единый защищенный комплекс;

- возможность применения зарегистрированной посредством мобильного приложения информации для установления обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате ДТП и характера видимых повреждений ТС.

# общие требования

- Мобильное приложение разрабатывает Оператор или лицо, которое было уполномочено Оператором.

- Каждый Оператор разрабатывает собственное мобильное приложение.

- Мобильное приложение должно пройти бета-тестирование.

- Релиз мобильного приложения должен быть выпущен.

- Мобильное приложение должно быть доступно для скачивания и установки в магазинах приложений основных операционных систем (Google Play, AppStore и пр.) и на сайте Оператора.

- В самом мобильном приложении и в ресурсах, где доступно мобильное приложение для скачивания, содержатся контактные данные службы поддержки (телефон и адрес электронной почты).

- Мобильное приложение содержит краткую актуальную справочную информацию по основным вопросам его использования.

- Оператор обеспечивает работу технической службы поддержки по вопросам работы в мобильном приложении.

- Оператор регистрирует полученные посредством мобильного приложения данные в привязке к ТС по VIN (номеру кузова или государственному регистрационному знаку), обеспечивает их хранение на сервере Оператора и передачу в СТ-ГЛОНАСС АИС РСА.

- Мобильное приложение должно включать функционал, который позволяет снижать объем направляемых данных на сервер Оператора.

- Оператор обеспечивает хранение данных о ДТП, которые были направлены посредством мобильного приложения, в течение не менее 3 (трех) лет с момента поступления таких данных на сервер Оператора.

- Установка и использование мобильного приложения на мобильном устройстве не должно приводить к ускоренной разрядке мобильного устройства. Установленное мобильное приложение не должно увеличивать энергопотребление более, чем на 10% по сравнению с использованием мобильного устройства без установленного приложения.

- Мобильное приложение содержит справочную информацию о требованиях к Безлимитному европротоколу. Минимальный набор данных приведен в Таблице 1.

Таблица 1. Минимальный набор справочной информации о требованиях к Безлимитному европротоколу.

| № | Параметры | Содержание (форма представления и (или) изложения может отличаться) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, где произошло ДТП | Москва Московская область Санкт-Петербург Ленинградская область |
| 2 | Условия ДТП для реализации Безлимитного европротокола | 1. В результате ДТП вред причинен только ТС, указанным в пункте 2 (см. ниже); 2. ДТП произошло в результате взаимодействия (столкновения) двух ТС (включая ТС с прицепами к ним), гражданская ответственность владельцев которых застрахована в соответствии с Законом об ОСАГО; 3. Обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением ТС в результате ДТП, характер и перечень видимых повреждений ТС не вызывают разногласий участников ДТП и зафиксированы в извещении о ДТП, бланк которого заполнен водителями причастных к ДТП ТС в соответствии с правилами обязательного страхования. |
| 3 | Наличие на ТС работоспособной МС в момент ДТП | Есть |
| 4 | Напоминание о необходимости заполнить бланк извещения о ДТП (в двух экземплярах, заполненный обоими водителями) и направить в свою СК в течение 5 рабочих дней с момента ДТП | Произвольная форма |
| 5 | Обязательное проведение фотографирования | Перейти к фотографированию <ссылка на соответствующий раздел-функционал в мобильном приложении> |

# Требования к авторизации

- Авторизация в мобильном приложении должна быть доступна только для пользователей МС конкретного Оператора.

- Параметры авторизации Оператор передает клиенту после заключения договора на установку и обслуживание МС.

- При помощи переданных параметров авторизации возможно активировать мобильное приложение на мобильных устройствах без ограничений по количеству таких мобильных устройств.

- Оператор обеспечивает систему восстановления параметров авторизации при утрате таких данных клиентом.

- Оператор обеспечивает возможность блокирования работы мобильного приложения на мобильном устройстве для обеспечения конфиденциальности данных (к примеру, на случай потери мобильного устройства) при обращении пользователя.

- При первоначальной регистрации в мобильном приложении клиент выбирает предпочтительный способ подтверждения передачи данных посредством мобильного приложения (sms-сообщение и (или) письмо по электронной почте) и указывает свои контактные данные для направления такого подтверждения (мобильный телефон и (или) адрес электронной почты).

# Требования к процедуре фиксации и передачи данных о ДТП

- Процедура фиксации и передачи данных о ДТП должна включать следующие этапы:

- Проверка исполнения условий Безлимитного европротокола;

- Фотографирование поврежденных в результате ДТП ТС и обстоятельств ДТП;

- Определение местоположения  фотосъемки ДТП;

- Направление данных о ДТП;

- Информационное сообщение о передаче данных.

- Проверка исполнения условий Безлимитного европротокола

- Мобильное приложение должно содержать в себе набор проверочных вопросов (критериев), чтобы пользователь мог убедиться, что ДТП подпадает под действие Безлимитного европротокола. Критерии Безлимитного европротокола представлены в Таблице 2. Пример реализации в мобильном приложении представлен на Рисунке 1.

Таблица 2. Критерии Безлимитного европротокола

| № | Критерий | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, где произошло ДТП | Москва Московская область Санкт-Петербург Ленинградская область |
| 2 | Количество ТС, участвовавших в ДТП | 2 |
| 3 | Наличие полиса действующего полиса ОСАГО у пользователя мобильным приложением | есть |
| 4 | Дата оформления полиса ОСАГО у пользователя мобильным приложением | 01.10.2014 |
| 5 | Наличие действующего полиса ОСАГО у второго участника ДТП | есть |
| 6 | Дата оформления полиса ОСАГО второго участника ДТП | 01.10.2014 |
| 7 | В результате ДТП вред причинен ТС | да |
| 8 | В результате ДТП есть ущерб жизни и здоровью | нет |
| 9 | Наличие разногласий по причинам ДТП у участников ДТП | нет |
| 10 | Наличие разногласий по характеру и перечню видимых повреждений ТС | нет |

Рисунок 1. Образец представления мобильного приложения.

- Переход к следующему этапу должен быть невозможен без ответа пользователем на проверочные вопросы, представленные в Таблице 2.

- Фотографирование поврежденных в результате ДТП ТС и обстоятельств ДТП

- В мобильном приложении должна содержаться понятная для пользователя инструкция и набор подсказок в части обеспечения фотографирования.

- Мобильное приложение должно содержать требования по минимальному количеству фотоснимков для направления посредством мобильного приложения. Минимальный набор требований представлен в Таблице 3.

Таблица 3. Требования к минимальному набору фотографий.

| № | Требования по фотографиям | Количество снимков |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фотография извещения о ДТП | 1 |
| 2 | Фотография VIN ТС каждого участника ДТП | 2 (по 1 для каждого участника ДТП) |
| 3 | Фотография крупным планом поврежденных деталей каждого ТС участника ДТП Для каждой детали, которая была выбрана в соответствии с п.2, необходим отдельный фотоснимок | 1 |
| 4 | Фотография общего плана поврежденных деталей каждого ТС участника ДТП Для каждой детали, которая была выбрана в соответствии с п.24.5, необходим отдельный фотоснимок | 1 |
| 5 | Общая фотография взаимного расположения ТС участников ДТП с привязкой к объектам транспортной инфраструктуры или иным неперемещаемым объектам | 3 (разные ракурсы) |
| 6 | Фотография общего плана ТС свидетеля ДТП (при наличии) | 1 |
| 7 | Фотография регистрационных знаков ТС свидетеля ДТП (при наличии) | 1 |
| 8 | Иное (заполнение на усмотрение пользователя, обязательно наличие свободного поля для введения пользователем комментариев к снимку) | 5 |

- Фотографирование должно быть возможно только при условии выбора соответствующего объекта для фотографирования согласно Таблице 3.

- Информация о типе объекта, перечень которых приведен в Таблице 3, должна поступать на сервер Оператора.

- Мобильное приложение должно содержать схемы ТС (для собственной ТС и ТС второго участника ДТП) с целью обеспечения возможности выбора деталей, которым был причинен вред в результате ДТП. Пример схемы ТС представлен на Рисунке 2.

Рисунок 2. Образец представления мобильного приложения.

- Фотографирование должно быть возможно только при условии выбора соответствующей детали ТС на схеме в мобильном приложении для объектов, указанных в подпунктах 3 и 4 Таблицы 3.

- Информация о поврежденных деталях в соответствии с выбранными деталями на схеме ТС должна поступать на сервер Оператора.

- Переход к следующему этапу должен быть невозможен без выбора всех объектов, представленных в Таблице 3, с направлением фотографий по каждому объекту.

- Определение местоположения фотосъемки ДТП

- Мобильное приложение должно включать функционал, который позволяет определить местоположение фотосъемки ДТП автоматически по данным GPS/ГЛОНАСС либо по базовым станциям (LBS) в случае невозможности определить местоположение по данным GPS/ГЛОНАСС.

- Указанный в п.25.1 функционал должен содержать поля для заполнения пользователем вручную информации об адресе ДТП. Данное поле может заполняться по желанию пользователя.

- Информация о месте ДТП должна поступать на сервер Оператора.

- Направление данных о ДТП

- Мобильное приложение должно включать функционал, который позволяет дать команду на отправление данных о ДТП, перечисленных в пунктах 23-25. Данный функционал предпочтительно реализовать в форме кнопки в мобильном приложении.

- Переход к следующему этапу должен быть невозможен без выполнения команды на отправление данных о ДТП, перечисленных в пунктах 23-25.

- Информационное сообщение о передаче данных

- Мобильное приложение должно включать функционал, который позволяет пользователю получить информационное сообщение о статусе отправки данных о ДТП, перечисленных в пунктах 23-25, в мобильном приложении и сообщение по электронной почте и (или) sms-сообщением (по выбранному способу подтверждения передачи данных в момент регистрации в мобильном приложении). Информационное сообщение должно содержать время отправки данных.

- Мобильное приложение должно обеспечивать отложенную отправку данных в случае невозможности осуществить отправку данных по техническим причинам (например, отсутствие связи). Отложенная отправка данных о ДТП должна осуществляться в автоматическом режиме при решении технических проблем (например, отсутствие мобильной связи, доступа в интернет).

- Мобильное приложение должно включать в себя функционал, который сохраняет информационные сообщения, указанные в п.27.1, и набор данных о ДТП с возможностью их последующего просмотра пользователем мобильного приложения.

# Требования к ПРОЦЕДУРЕ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ

- Фотоизображения должны быть выполнены с использованием цифровой камеры, встроенной в мобильное устройство, с разрешением не менее 3 (трех) мегапикселей

- Фотоизображения должны быть выполнены в цифровом формате jpeg, tiff, raw или в ином согласованном с РСА формате. Формат файлов при отправке данных может быть изменен для снижения объема направляемых данных. Например, возможно использование формата djvu.

- Мобильное приложение должно включать функционал, который позволяет фиксировать время (дата и время) и географические координаты, полученные с помощью ГНСС, места проведения фотосъемки в неизменном виде.

- Мобильное приложение должно включать функционал, который автоматически устанавливает механизм (механизмы) защиты полученных фотоизображений, препятствующий уничтожению или корректировке данных фотоизображений пользователем.

## Приложение 4

## к Порядку проведения добровольной аккредитации операторов мониторинговых систем

Соглашение о конфиденциальности № ___

| г. Москва | «__» _____________201_ г. |
| --- | --- |

____________________________, в лице __________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и Российский Союз Автостраховщиков, в лице ________________________ _________________, действующего(ей) на основании доверенности № __ от ___._________ 20__г., далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности, именуемое в дальнейшем «Соглашение», о нижеследующем.

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  - «Конфиденциальная информация» означает информацию ограниченного распространения, которая носит частный, непубличный и конфиденциальный характер, включая, но не ограничиваясь, коммерческую, служебную, договорную и финансовую информацию, сведения, относящиеся к описаниям технологий или практической деятельности Передающей стороны, которую эта Сторона определяет как конфиденциальную, а также конфиденциальная информация, полученная от третьих лиц, относительно которой Передающая сторона приняла обязательства относиться как к конфиденциальной информации, за исключением информации, в отношении которой в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть установлен режим конфиденциальности.

  - «Конфиденциальные материалы» означает все материальные носители, содержащие конфиденциальную информацию, включая письменные или печатные документы, магнитные и оптические отчуждаемые носители, как машиночитаемые, так и воспринимаемые человеком, четко помеченные как конфиденциальные.

  - «Обеспечение конфиденциальности» означает исключение разглашения или прямой передачи одной Стороной конфиденциальных сведений без согласия другой Стороны, а также обязанность Принимающей стороны принять организационные, технические, программно-аппаратные и другие меры по защите, исключающие свободный доступ к переданным конфиденциальным сведениям Передающей стороны и возможность их утечки.

  - «Передающая сторона» означает Сторона Соглашения, предоставляющая другой Стороне Соглашения конфиденциальную информацию и конфиденциальные материалы.

  - «Принимающая сторона»/«Получающая сторона» означает Сторона Соглашения, принимающая/получающая конфиденциальную информацию и конфиденциальные материалы другой Стороны Соглашения.

- ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

  - Целью настоящего Соглашения является защита, а также неразглашение конфиденциальной информации (включая информацию по вопросам реализации обмена данными, которые получены из мониторинговых систем, соответствующих требованиям РСА) (далее – «Цель»).

  - Вся конфиденциальная информация и конфиденциальные материалы, предоставленные Стороной для достижения Цели, являются собственностью этой Стороны.

  - Стороны берут на себя взаимные обязательства обеспечить конфиденциальность переданной им другой Стороной конфиденциальной информации и конфиденциальных материалов, а также сведений, касающихся предмета Соглашения и хода его исполнения, в том числе информации, содержащей сведения частного, непубличного и конфиденциального характера, относящиеся к коммерческой, корпоративной, договорной, финансовой или практической деятельности Передающей стороны, ее ноу-хау, бизнес-планы, а также информации, полученной Передающей стороной от третьих лиц, относительно которой эта Сторона приняла обязательства соблюдения конфиденциальности.

  - Конфиденциальная информация и конфиденциальные материалы могут быть воспроизведены, обобщены Принимающей стороной только для выполнения принятых на себя обязательств и достижения Цели.

  - Каждая из Сторон берет на себя взаимные обязательства ни при каких условиях не использовать конфиденциальную информацию и конфиденциальные материалы, полученные от другой Стороны, в иных целях, кроме предусмотренных Соглашением, если иное не оговорено специальным соглашением.

  - Стороны берут на себя взаимные обязательства обеспечивать сохранность конфиденциальной информации и не передавать конфиденциальные материалы, принадлежащие другой Стороне, в течение всего срока действия Соглашения и 5 (пяти) лет после окончания его действия.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

  - Стороны берут на себя взаимные обязательства предпринимать меры защиты конфиденциальной информации и конфиденциальных материалов, принадлежащих другой Стороне, по крайней мере, такие же, как применяются ею для защиты собственных конфиденциальной информации и конфиденциальных материалов.

  - Стороны берут на себя взаимные обязательства не разглашать и не публиковать полученные конфиденциальную информацию и конфиденциальные материалы без письменного согласия другой Стороны. Передача Принимающей стороной конфиденциальной информации и/или конфиденциальных материалов иным лицам возможна только при наличии письменного согласия Передающей стороны на такую передачу, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.2 Соглашения.

  - Принимающая сторона обязуется немедленно сообщать Передающей стороне сведения относительно выявления любого несанкционированного использования или разглашения конфиденциальной информации или конфиденциальных материалов Передающей стороны и обязуется сотрудничать с Передающей стороной любым приемлемым способом, в восстановлении ее прав на конфиденциальную информацию или конфиденциальные материалы, и предотвращать их дальнейшее несанкционированное использование.

  - В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Принимающей стороне будет предъявлено требование (распоряжение, постановление, истребование документов в порядке судопроизводства или следственных действий или иной аналогичной процедуры) о раскрытии конфиденциальной информации или конфиденциальных материалов, принадлежащих другой Стороне Соглашения, Принимающая сторона может раскрыть такую информацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке, при условии письменного уведомления Передающей стороны о предъявлении такого требования.

  - Стороны принимают взаимные обязательства возвратить или уничтожить в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты прекращения действия Соглашения, все переданные в рамках Соглашения конфиденциальные материалы другой Стороны, а также все сделанные копии и изложения таких материалов в краткой форме.

3.6. В случае прекращения действия Соглашения Стороны принимают взаимные обязательства по обеспечению конфиденциальности в отношении конфиденциальной информации в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения действия Соглашения, за исключением случаев, предусмотренных п.4.2 Соглашения.

- Ограничения режима конфиденциальности

  - Информация не будет отнесена к конфиденциальной, и Получающая сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если информация удовлетворяет одному из следующих пунктов:

4.1.1.к информации имеется свободный доступ на законном основании;

4.1.2.является или становится публично известной в результате неправильного, небрежного или намеренного действия Передающей стороны;

4.1.3.получена Получающей стороной на законном основании от третьей стороны без ограничения и без нарушения Соглашения;

4.1.4.независимо разработана Получающей стороной, при условии, что лицо или лица, разработавшие ее, не имели доступа к конфиденциальным сведениям;

4.1.5.разрешена к выпуску, разглашению письменным указанием Передающей стороны.

  - РСА не несет ответственности за раскрытие конфиденциальной информации, если это необходимо для достижения целей и задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом РСА, а также в случае если цели, смысл и положения совместных сделок между Сторонами подразумевают или прямо предусматривают совершение РСА действий по передаче и обмену с иными лицами информацией, сведениями и данными, составляющими конфиденциальную информацию.

- Ответственность Сторон

  - При нарушении требований сохранности конфиденциальной информации Передающая сторона может защищать свои права всеми способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

- Срок действия Соглашения

  - Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение трех лет.

  - Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения, предупредив об этом другую Сторону не менее чем за 30 дней. До истечения срока предупреждения Стороны обязаны вернуть друг другу полученную конфиденциальную информацию либо с письменного разрешения Стороны, раскрывшей конфиденциальную информацию, уничтожить конфиденциальную информацию/конфиденциальные материалы. По истечении срока предупреждения, настоящее Соглашение считается расторгнутым.

- Порядок рассмотрения споров

  - При возникновении споров по Соглашению обязательным является предъявление претензии, срок рассмотрения которой устанавливается в 10 (десять) дней с даты ее вручения Стороне.

  - Претензия и отзыв на нее вручаются либо под расписку, либо почтовым отправлением с уведомлением.

  - В случае невозможности урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке Стороны вправе передать их на рассмотрение в суд по месту нахождения ответчика. Исковое заявление может быть подано не ранее чем через 10 (десять) дней с даты получения претензии Стороной.

  - Стороны согласились с закрытым характером слушания дела, который не может затрагивать права Сторон и суда приглашать экспертов, переводчиков и свидетелей.

- Заключительные положения

  - Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Соглашению третьей стороне без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.4 Соглашения.

  - Действительность, толкование и исполнение Соглашения регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

  - Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

| _________________ _________________________ тел.: ________________________ __________________________________ __________________________________ | Российский Союз Автостраховщиков 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д.27,стр.3 тел: (495) 771-69-44; факс: (495) 236-16-07 ОКПО 59574713; ОКТМО 45376000 ИНН 7705469845; КПП 770501001 |
| --- | --- |

| От _________________ | От Российского Союза Автостраховщиков |
| --- | --- |
| ___________________________ | _______________________ |
| ______________________ /_______________ / | _______________________/______________ / |
| «____» ______________ 201_ г. | «____» ______________ 201_ г. |
| М.п. | М.п. |

## Приложение 5

## к Порядку проведения добровольной аккредитации операторов мониторинговых систем

В Аккредитационную комиссию

Российского Союза Автостраховщиков (РСА)

по аккредитации операторов мониторинговых систем

от  _______________________________________________

(наименование организации и уполномоченного лица)

## Заявление  на  аккредитацию

Просим аккредитовать <наименование  организации> в системе аккредитации операторов мониторинговых систем РСА (область аккредитации - независимая техническая экспертиза транспортного средства при обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств).

С "Порядком проведения добровольной аккредитации операторов мониторинговых систем" ознакомлены и согласны.

Представляем документы и материалы, указанные в описи:

| №№ п/п | Наименование документа (материала) | Количество страниц в документе (материале) | Количество экземпляров документов (материалов) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкета заявителя (Приложение 6 к настоящему Порядку) |  |  |  |
| 2 | Копия устава организации-заявителя, подавшей в РСА Заявку |  |  |  |
| 3 | Копия свидетельства о государственной регистрации на территории Российской Федерации |  |  |  |
| 4 | Копия свидетельства о постановке на налоговый учет |  |  |  |
| 5 | Копия устава, учредительного договора организации |  |  |  |
| 6 | Решение о назначении руководителя организации |  |  |  |
| 7 | Приказы о назначении руководителя и главного бухгалтера организации |  |  |  |
| 8 | Доверенность (если документы, представленные для участия в аккредитации, подписывает лицо, действующее на основании доверенности) |  |  |  |
| 9 | Иные документы, которые организации сочтет нужным приложить в подтверждение своей правоспособности (оригиналы или копии) |  |  |  |
| 10 | Техническая документация, свидетельствующая о соответствии МС Оператора (заявителя) Требованиям РСА к МС, утвержденным РСА |  |  |  |
| 11 | Пояснительная записка, отражающая опыт работы Оператора в сфере страховой телематики, а также готовность участника организовать информационное взаимодействие с СТ-ГЛОНАСС АИС РСА в соответствии с функциональными требованиями к процедурам информационного обмена между базами данных Операторов, РСА и страховых компаний, приведенными в Приложении 1 к настоящему Порядку |  |  |  |
| 12 | Образцы МС для проведения испытаний (3 экземпляра одного комплекта МС переданы по акту приема-передачи) |  |  |  |

Должность, ФИО ____________________________

(подпись)

Дата «___»________________201__ года                         М.П.

## Приложение 6

## к Порядку проведения добровольной аккредитации операторов мониторинговых систем

## Анкета заявителя

|  | Наименование организации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Место нахождения |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Величина оборота по оказанию услуг страховой телематики за 201_ год (указать последний год работы) |  |
|  | Телефон, факс: |  |
|  | Руководитель организации: (должность, Ф.И.О.) Главный бухгалтер (должность, Ф.И.О.) |  |
|  | Банковские реквизиты: |  |
|  | Место регистрации: |  |
|  | Год регистрации: |  |

## Приложение 7

## к Порядку проведения добровольной аккредитации операторов мониторинговых систем

## Перечень Операторов, прошедших отбор для реализации обмена данными, которые получены из мониторинговых систем, соответствующих требованиям РСА, между прототипом подсистемы страховой телематики Автоматизированной информационной системы РСА (СТ-ГЛОНАСС 
АИС РСА) и базами данных операторов мониторинговых систем

## (утвержден решением Правления РСА от 3 апреля 2014 года)

| Оператор | МС |
| --- | --- |
| ЗАО «Меджик Системс» | PGSM Logistic |
| ООО «Тойота Цусе РУС» | Meta System TVM.110 |
| ООО «Современные Технологии Мониторинга» (ООО «СТМ») | MT-700 |
| ООО «СервисПартнер» | 3S-Telematiсa R0 |
| ООО «АВТОКОННЕКС» | Cobra AT 2216 |
| ЗАО «БалтАвтоПоиск» | Meta System T.30 |
| ООО «Би-Прайм» | Meta System T.30 |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (ОАО «МТС») | Meta System T.30 |
| ЗАО «Цезарь Сателлит» | CESAR ERA+ |
| ООО «Мега-Ф Столица» | SCHER-KHAN UNIVERSE 1 |

## Приложение 8

## к Порядку проведения добровольной аккредитации операторов мониторинговых систем

## Программа и методика проведения

## испытаний мониторинговых систем

## Раздел 1. Программа проведения испытаний

### Термины и определения

# АКБ – аккумуляторная батарея транспортного средства.

# Акселерометр – составная часть МС, которая представляет собой прибор, измеряющий проекцию кажущегося ускорения (разности между истинным ускорением объекта и гравитационным ускорением). Акселерометр может быть выполнен в одном корпусе с Терминалом.

# ДТП – дорожно-транспортное происшествие.

# Испытательный стенд (ИС) – лабораторное оборудование, которое позволяет имитировать ДТП без использования транспортного средства.

# Мобильный испытательный стенд (МИС) – лабораторное оборудование для имитации ДТП, которое предназначено для использования в транспортном средстве.

# Мониторинговая система (МС) – система, устанавливаемая на колесном транспортном средстве соответствующей категории и предназначенная для определения местоположения и параметров движения транспортного средства по сигналам ГЛОНАСС или ГЛОНАСС совместно с другими глобальными навигационными спутниковыми системами, передачи сообщения и иной информации о транспортном средстве при дорожно-транспортном происшествии, соответствующая Требованиям РСА.

# Оператор МС – организация, которая установила мониторинговую систему, принимает и хранит данные, получаемые от мониторинговой системы в своей базе данных, и имеет возможность передачи данных в СТ-ГЛОНАСС АИС РСА.

# ПО – программное обеспечение Оператора МС.

Профиль ДТП –  запись показаний акселерометра по каждой из трёх осей (боковой, продольной и вертикальной) ,зарегистрированных с частотой не менее чем 100 записей в секунду за период времени, начинающийся не позже чем за три секунды до и оканчивающийся не ранее чем за три секунды после момента дорожно-транспортного происшествия.

# РСА – Российский Союз Автостраховщиков.

# Сервер Оператора МС – составная часть информационной инфраструктуры Оператора МС, где доступны данные, полученные с использованием МС.

СТ-ГЛОНАСС АИС РСА – подсистема страховой телематики автоматизированной информационной системы РСА.

# Терминал – составная часть МС, которая представляет собой мониторинговый блок, устанавливаемый на транспортное средство.

# Требования – утверждённые РСА Требования к мониторинговым системам.

# ТС – транспортное средство, оснащенное мониторинговой системой.

# Тестовый автомобиль –  любое транспортное средство, имеющее диагностический разъем стандарта OBDII.

### Объект испытаний

# Объектом испытаний является МС и  ПО в части фиксации ДТП и трансляции данных через информационную инфраструктуру Оператора МС.

# На испытание предоставляется установочный комплект МС, который включает в себя следующие компоненты:

# Аппаратное обеспечение:

# Терминал;

# Жгут соединительный;

# Акселерометр (может быть расположен внутри Терминала);

# Антенна коммуникационная GSM (может быть выполнена внутри Терминала);

# Антенна навигационная GPS (может быть выполнена внутри Терминала);

# Спецификации и руководства:

# Технические характеристики оборудования;

# Схема;

# Инструкция по установке;

# Руководство пользователя.

### Цель испытаний

# Целью проведения испытаний является проверка соответствия предоставленных МС и ПО предъявляемым РСА Требованиям  в части следующих положений:

# Функции МС;

# Показания МС и акселерометра;

# Установка МС;

# Представление данных, передаваемых МС;

# Запись событий.

### Общие положения

# Перечень руководящих документов

# Основанием для проведения испытаний является договор, заключенный между РСА и организацией, проводящей испытания. Испытания проводятся в соответствии с «Порядком проведения добровольной аккредитации операторов мониторинговых систем», утвержденным Президиумом РСА.

# Место  испытаний

# Испытания проводятся по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д.27 или другом, оборудованном для проведения испытания месте, согласованном Аккредитационной комиссией. Результаты работы контролируются путем предоставления доступа РСА к данным ПО Оператора МС либо посредством передачи данных в СТ-ГЛОНАСС АИС РСА.

# Участники испытаний

# Испытания осуществляются только в присутствии представителей Комиссии и Оператора МС.

# Перечень предъявляемых на испытания документов

# На испытания представляется следующая документация:

# Требования;

# Настоящая программа и методика проведения испытаний;

# Документы, входящие в комплект МС, приведённые в п.2.2.

### Объём испытаний

# Количество МС, предоставляемых на испытания

# На испытания предъявляются три образца МС.

# Перечень этапов испытаний и проверок

# Испытания проводятся в следующем порядке:

# Проверка комплектности предъявляемой МС;

# Проверка доступа к ПО Оператора МС;

# Проверка функционирования  МС.

# Испытания проводятся в объёме, определённом Методикой проведения испытаний, приведенной в Разделе 2 настоящего Приложения.

# Перечень работ, проводимых после завершения испытаний

# По завершению испытаний оформляется Протокол проведения испытаний, форма которого приведена в Разделе 3 настоящего Приложения.

### Условия проведения испытаний

# Условия проведения испытаний

# Испытания проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 15.201 при нормальных климатических условиях:

# Температура окружающего воздуха – (25±10)º С;

# Относительная влажность воздуха – от 20% до 80%;

# Атмосферное давление – от 84 до 106 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

# Требования по безопасности при проведении испытаний

# Мероприятия и правила по безопасности и безаварийности проведения испытаний обеспечиваются согласно требованиям следующих нормативных документов:

# Правила устройства электроустановок;

# Правила эксплуатации электроустановок потребителей;

# Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

# Персонал, ответственный за проведение испытаний, должен быть ознакомлен с эксплуатационной документацией  по МС,  с соответствующей нормативно-технической документацией и с настоящей Программой и методикой проведения испытаний.

### Материально-техническое обеспечение испытаний

# Оборудование и измерительные приборы, используемые на испытаниях

# Во время испытаний используются следующие приборы и оборудование:

# Амперметр;

# Джаммер;

# Испытательный стенд;

# Мобильный испытательный стенд;

# Хронометр;

# Жгут-удлинитель OBDII.

# Амперметр

# Амперметр предназначен для измерения потребляемого тока и среднего по времени (AVG) потребляемого тока.

# Джаммер

# Джаммер  предназначен для подавления GSM-связи.

# Испытательный стенд

# Испытательный стенд предназначен для имитации ДТП без использования ТС и позволяет решать следующие задачи:

# Имитация ДТП, при котором ускорение составляет в пределах 1 – 10 g со временем воздействия 25 - 100 мс;

# Имитация включения и выключения зажигания;

# Имитация подключения и отключение АКБ;

# Обеспечение измерения тока потребления;

# Измерение ускорений, полученных в ходе имитации ДТП.

# Мобильный испытательный стенд

# Мобильный испытательный стенд предназначен для  имитации ДТП с использованием ТС. МИС в рамках испытаний располагается в ТС. МС установлена на ТС.

# Хронометр

# Хронометр предназначен для определения времени. В качестве хронометра используются часы с синхронизацией по GPS.

### Отчётность

# Результаты выполнения тестовых заданий фиксируются в Протоколе проведения испытаний, форма которого приведена в Разделе 3 настоящего Приложения.

# Протокол проведения испытаний должен содержать:

# Наименование объекта испытаний;

# Список лиц, участвующих в проведении испытаний;

# Место проведения испытаний;

# Цель проведения испытаний;

# Сведения о продолжительности испытаний;

# Перечень пунктов Методики проведения испытаний, по которым проведены испытания;

# Сведения о результатах проверки по пунктам Методики проведения испытаний;

# Сведения об отказах, сбоях и аварийных ситуациях, возникших при испытаниях.

# Испытания считаются завершёнными после выполнения всего объёма испытаний, описанного в Методике проведения испытаний, приведенной в Разделе 2 настоящего Приложения, фиксирования результатов в Протоколе проведения испытаний по форме, приведенной в Разделе 3 настоящего Приложения.

## Раздел 2. Методика проведения испытаний

| № | Пункт Требований | Метод проверки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | Закрепить Терминал на ИС. Закрепить Акселерометр на ИС. Подключить Терминал и Акселерометр к источнику постоянного напряжения 14 В или через жгут-удлинитель OBDII к разъёму OBDII Тестового автомобиля. Включить зажигание. По истечении 1 часа с момента проведения действий, указанных в п. 3, выключить зажигание. Подключить последовательно в цепь питания амперметр, способный измерять средний (AVG) ток потребления. По истечении 4 часов с момента проведения действий, указанных в п. 4, зафиксировать показания амперметра. | Среднее значение потребления тока составляет менее(<) 0,05 А. |
| 2 | 1.2 | Закрепить Терминал на ИС. Закрепить Акселерометр на ИС. Подключить Терминал и Акселерометр к источнику постоянного напряжения 14 В или через жгут-удлинитель OBDII к разъёму OBDII Тестового автомобиля. По истечении 1 часа с момента проведения действий, указанных в п. 3, отключить питание Терминала и Акселерометра или отсоединить жгут-удлинитель OBDII от разъёма OBDII Тестового автомобиля. По истечении 5,5 часов с момента проведения действий, указанных в п. 4, инициировать дистанционную проверку оборудования с помощью ПО Оператора МС. | Информация о состоянии АКБ и резервном источнике питания будет доступна посредством ПО Оператора МС. |
| 3 | 1.3 | Визуальный осмотр, изучение схем подключения, изучение руководства пользователя. | МС не имеет электрических выключателей, специально предназначенных для отключения МС. |
| 4 | 1.4 | Закрепить Терминал на ИС. Закрепить Акселерометр на ИС. Подключить Терминал и Акселерометр к источнику постоянного напряжения 12,5 В или через жгут-удлинитель OBDII к разъёму OBDII Тестового автомобиля. Инициировать дистанционную проверку оборудования с помощью ПО Оператора МС. Зафиксировать полученное Оператором МС значение напряжения резервного (аварийного) источника питания МС ( Vр1 ). Зафиксировать полученное Оператором МС значение напряжения АКБ ТС (Vакб1). Отключить питание МС или отсоединить жгут-удлинитель OBDII от разъёма OBDII Тестового автомобиля. По истечении 1 часа с момента проведения действий, указанных в п. 7, инициировать дистанционную проверку оборудования с помощью ПО Оператора МС. Зафиксировать полученное Оператором МС значение напряжения резервного (аварийного) источника питания МС (Vр0). Зафиксировать полученное Оператором МС значение напряжения АКБ ТС (Vакб0). | Vакб1 = 12,5 В ±0,5 В Vр1 ≥ Vр0 Vакб0 ≤ 2 В |
| 5 | 1.5 | Визуальный осмотр, изучение схем подключения, изучение руководства пользователя. | МС не имеет электрических выключателей, тумблеров и иных устройств, специально предназначенных для изменения программы (режимов) работы |
| 6 | 1.6 | Тест 1. Без подавления канала связи Закрепить Терминал на ИС. Закрепить Акселерометр на ИС. Подключить Терминал и Акселерометр к источнику постоянного напряжения 12,5 В или через жгут-удлинитель OBDII к разъёму OBDII Тестового автомобиля. Включить зажигание. Сымитировать ДТП, при котором значение ускорения находится в диапазоне 1-2g по осям X и Y длительностью не менее (≥) 25 мс с помощью ИС. Зафиксировать время (Tдтп) с помощью хронометра. Отключить Терминал и Акселерометр от источника питания или отсоединить жгут-удлинитель OBDII от разъёма OBDII Тестового автомобиля. По истечении не более 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 6, убедиться, что Оператор МС зафиксировал ДТП. Тест 2. С подавлением канала связи Закрепить Терминал на ИС. Закрепить Акселерометр на ИС. Подключить Терминал и Акселерометр к источнику постоянного напряжения 12,5 В или через жгут-удлинитель OBDII к разъёму OBDII Тестового автомобиля. Включить зажигание. По истечении 0,1 часа с момента проведения действий, указанных в п. 4, включить джаммер и подавить GSM-связь (допускается также экранирование/отключение коммуникационной антенны GSM или комбинирование методов). По истечении 0,1 часа с момента проведения действий, указанных в п. 5, сымитировать ДТП, при котором значение ускорения находится в диапазоне 1-2g по осям X и Y длительностью не менее (≥) 25мс, с помощью ИС. Зафиксировать время (Tдтп) с помощью хронометра. Отключить Терминал и Акселерометр от источника питания или отсоединить жгут-удлинитель OBDII от разъёма OBDII Тестового автомобиля. По истечении 0,20 часа с момента проведения действий, указанных в п. 7, убедиться, что Оператор МС не зафиксировал ДТП. Отключить джаммер. Устранить последствия действий, направленных на подавление связи. По истечении не более 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 9, убедиться, что Оператор МС зафиксировал ДТП. | Тест 1. Без подавления канала связи Данные о ДТП доступны на сервере Оператора МС. Время ДТП, определённое Оператором МС, должно быть в пределах диапазона, рассчитанного по формуле: Tдтп ±10 с Тест 2. С подавлением канала связи Данные о ДТП доступны на сервере Оператора МС. Время ДТП, определённое Оператором МС, должно быть в пределах диапазона, рассчитанного по формуле: Tдтп ±10 с |
| 7 | 2.1 | Закрепить Терминал на ТС. Закрепить Акселерометр на МИС. Подключить Терминал и Акселерометр к бортовой сети ТС или через жгут-удлинитель OBDII к разъёму OBDII Тестового автомобиля. Включить зажигание. Расположить ТС в центре открытой площадки с размерами 100 м на 100 м. Сымитировать ДТП, при котором значение ускорения превышает 2g в течение 25 мс по любой из осей, с помощью МИС. По истечении 0,1 часа с момента проведения действий, указанных в п. 6, сымитировать ДТП, при котором значение ускорения превышает 2g в течение 25 мс по любой из осей, с помощью МИС. По истечении 0,1 часа с момента проведения действий, указанных в п. 7, сымитировать ДТП, при котором значение ускорения превышает 2g в течение 25 мс по любой из осей, с помощью МИС. По истечении 0,1 часа с момента проведения действий, указанных в п. 8, сымитировать ДТП, при котором значение ускорения превышает 2g в течение 25 мс по любой из осей, с помощью МИС. По истечении 0,1 часа с момента проведения действий, указанных в п. 9, сымитировать ДТП, при котором значение ускорения превышает 2g в течение 25 мс по любой из осей, с помощью МИС. С помощью ПО Оператора МС определить координаты места каждого ДТП, которые были сымитированы в соответствии с пунктами 6-10. Рассчитать расстояние между каждой точкой позиционирования места ДТП (Ln). Рассчитать среднее значение расстояния между точками позиционирования места ДТП (Lсдтп) как среднее арифметическое значений, полученных в п.12. | Lсдтп < 20 м |
| 8 | 2.2 | Тест 1. Диапазон 6g-8g. Вдоль оси X. Закрепить одновременно два Терминала (далее - Т1 и Т2) на ИС. Закрепить одновременно два Акселерометра (далее - А1 и A2) на ИС. Убедиться, что оси X обоих Акселерометров направлены вдоль оси перемещения подвижной платформы ИС. Подключить Т1, Т2, А1, А2 к источнику постоянного напряжения 12,5 В или через жгуты-удлинители OBDII к разъёмам OBDII Тестовых автомобилей. Включить зажигание. Сымитировать ДТП, при котором значение ускорения находится в диапазоне 6-8g в течение 25 мс, с помощью ИС. По истечении не более 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 6, убедиться, что Оператор МС зафиксировал ДТП. С помощью ПО Оператора МС определить максимальное положительное зафиксированное значение ускорения по осям X, Y, Z для A1 (maxX1p, maxY1p, maxZ1p ). С помощью ПО Оператора МС определить минимальное отрицательное зафиксированное значение ускорения по осям X, Y, Z для A1 (minX1n, minY1n, minZ1n,). С помощью ПО Оператора МС определить максимальное положительное зафиксированное значение ускорения по осям X, Y, Z для A2 (maxX2p, maxY2p, maxZ2p). С помощью ПО Оператора МС определить минимальное отрицательное зафиксированное значение ускорения по осям X, Y, Z для A2 (minX2n, minY2n, minZ2n). Тест 2. Диапазон 3-5g. Вдоль оси X. Закрепить одновременно два Терминала (далее - Т1 и Т2) на ИС. Закрепить одновременно два Акселерометра (далее - А1 и A2) на ИС. Убедиться, что оси X обоих Акселерометров направлены вдоль оси перемещения подвижной платформы ИС. Подключить Т1, Т2, А1, А2 к источнику постоянного напряжения 12,5 В или через жгуты-удлинители OBDII к разъёмам OBDII Тестовых автомобилей. Включить зажигание. Сымитировать ДТП, при котором значение ускорения находится в диапазоне 3-5g в течение 25 мс, с помощью ИС. По истечении не более 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 6, убедиться, что Оператор МС зафиксировал ДТП. С помощью ПО Оператор МС определить максимальное положительное зафиксированное значение ускорения по осям X, Y, Z для A1 (maxX1p, maxY1p, maxZ1p ). С помощью ПО Оператора МС определить минимальное отрицательное зафиксированное значение ускорения по осям X, Y, Z для A1 (minX1n, minY1n, minZ1n,). С помощью ПО Оператора МС определить максимальное положительное зафиксированное значение ускорения по осям X, Y, Z для A2 (maxX2p, maxY2p, maxZ2p). С помощью ПО Оператора МС определить минимальное отрицательное зафиксированное значение ускорения по осям X, Y, Z для A2 (minX2n, minY2n, minZ2n). Тест 3. Диапазон 6-8g. Вдоль оси Y. Закрепить одновременно два Терминала (далее - Т1 и Т2) на ИС. Закрепить одновременно два Акселерометра (далее - А1 и A2) на ИС. Убедиться, что оси Y обоих Акселерометров направлены вдоль оси перемещения подвижной платформы ИС. Подключить Т1, Т2, А1, А2 к источнику постоянного напряжения 12,5 В или через жгуты-удлинители OBDII к разъёмам OBDII Тестовых автомобилей. Включить зажигание. Сымитировать ДТП, при котором значение ускорения находится в диапазоне 6-8g в течение 25 мс, с помощью ИС. По истечении не более 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 6, убедиться, что Оператор МС зафиксировал ДТП. С помощью ПО Оператора МС определить максимальное положительное зафиксированное значение ускорения по осям X, Y, Z для A1 (maxX1p, maxY1p, maxZ1p ). С помощью ПО Оператора МС определить минимальное отрицательное зафиксированное значение ускорения по осям X, Y, Z для A1 (minX1n, minY1n, minZ1n,). С помощью ПО Оператора МС определить максимальное положительное зафиксированное значение ускорения по осям X, Y, Z для A2 (maxX2p, maxY2p, maxZ2p). С помощью ПО Оператора МС определить минимальное отрицательное зафиксированное значение ускорения по осям X, Y, Z для A2 (minX2n, minY2n, minZ2n). Тест 4. Диапазон 3-5g. Вдоль оси Y. Закрепить одновременно два Терминала (далее - Т1 и Т2) на ИС. Закрепить одновременно два Акселерометра (далее - А1 и A2) на ИС. Убедиться, что оси Y обоих Акселерометров направлены вдоль оси перемещения подвижной платформы ИС. Подключить Т1, Т2, А1, А2 к источнику постоянного напряжения 12,5 В или через жгуты-удлинители OBDII к разъёмам OBDII Тестовых автомобилей. Включить зажигание. Сымитировать ДТП, при котором значение ускорения находится в диапазоне 3-5g в течение 25 мс, с помощью ИС. По истечении не более 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 6, убедиться, что Оператор МС зафиксировал ДТП. С помощью ПО Оператора МС определить максимальное положительное зафиксированное значение ускорения по осям X, Y, Z для A1 (maxX1p, maxY1p, maxZ1p ). С помощью ПО Оператора МС определить минимальное отрицательное зафиксированное значение ускорения по осям X, Y, Z для A1 (minX1n, minY1n, minZ1n,). С помощью ПО Оператора МС определить максимальное положительное зафиксированное значение ускорения по осям X, Y, Z для A2 (maxX2p, maxY2p, maxZ2p). С помощью ПО Оператора МС определить минимальное отрицательное зафиксированное значение ускорения по осям X, Y, Z для A2 (minX2n, minY2n, minZ2n). | Тест 1. Диапазон 6g-8g. Вдоль оси X. │maxX1p - maxX2p│ ≤ 0,5 g │maxY1p - maxY2p│ ≤ 0,5 g │maxZ1p - maxZ2p│ ≤ 0,5 g │minX1n - minX2n│ ≤ 0,5 g │minY1n - minY2n│ ≤ 0,5 g │minZ1n - minZ2n │ ≤ 0,5 g Тест 2. Диапазон. 3-5g. Вдоль оси X. │maxX1p - maxX2p│ ≤ 0,5 g │maxY1p - maxY2p│ ≤ 0,5 g │maxZ1p - maxZ2p│ ≤ 0,5 g │minX1n - minX2n│ ≤ 0,5 g │minY1n - minY2n│ ≤ 0,5 g │minZ1n - minZ2n │ ≤ 0,5 g Тест 3. Диапазон 6-8g. Вдоль оси Y. │maxX1p - maxX2p│ ≤ 0,5 g │maxY1p - maxY2p│ ≤ 0,5 g │maxZ1p - maxZ2p│ ≤ 0,5 g │minX1n - minX2n│ ≤ 0,5 g │minY1n - minY2n│ ≤ 0,5 g │minZ1n - minZ2n │ ≤ 0,5 g Тест 4. Диапазон 3-5g. Вдоль оси Y. │maxX1p - maxX2p│ ≤ 0,5 g │maxY1p - maxY2p│ ≤ 0,5 g │maxZ1p - maxZ2p│ ≤ 0,5 g │minX1n - minX2n│ ≤ 0,5 g │minY1n - minY2n│ ≤ 0,5 g │minZ1n - minZ2n │ ≤ 0,5 g |
| 9 | 2.3 | Тест 1. Параллельное расположение разнородных осей (X, Y) двух образцов МС, 6-8g Закрепить одновременно два Терминала (далее - Т1 и Т2) на ИС. Закрепить одновременно два Акселерометра (далее - А1 и A2) на ИС. Убедиться, что ось X Акселерометра А1 направлена вдоль оси перемещения подвижной платформы ИС. Убедиться, что ось Y Акселерометра А2 направлена вдоль оси перемещения подвижной платформы ИС. Подключить Т1, Т2, А1, А2 к источнику постоянного напряжения 12,5 В или через жгуты-удлинители OBDII к разъёмам OBDII Тестовых автомобилей. Включить зажигание. Сымитировать ДТП, при котором значение ускорения находится в диапазоне 6-8g в течение 25 мс, с помощью ИС. По истечении не более 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 7, убедиться, что Оператор МС зафиксировал ДТП. С помощью ПО Оператора МС определить максимальное положительное зафиксированное значение ускорения по осям X, Y, Z для A1 (maxX1p, maxY1p, maxZ1p ). С помощью ПО Оператора МС определить минимальное отрицательное зафиксированное значение ускорения по осям X, Y, Z для A1 (minX1n, minY1n, minZ1n,). С помощью ПО Оператора МС определить максимальное положительное зафиксированное значение ускорения по осям X, Y, Z для A2 (maxX2p, maxY2p, maxZ2p). С помощью ПО Оператора МС определить минимальное отрицательное зафиксированное значение ускорения по осям X, Y, Z для A2 (minX2n, minY2n, minZ2n). Тест 2. Параллельное расположение разнородных осей (X, Y) двух образцов МС, 3-5g. Закрепить одновременно два Терминала (далее - Т1 и Т2) на ИС. Закрепить одновременно два Акселерометра (далее - А1 и A2) на ИС. Убедиться, что ось X Акселерометра А1 направлена вдоль оси перемещения подвижной платформы ИС. Убедиться, что ось Y Акселерометра А2 направлена вдоль оси перемещения подвижной платформы ИС. Подключить Т1, Т2, А1, А2 к источнику постоянного напряжения 12,5 В или через жгуты-удлинители OBDII к разъёмам OBDII Тестовых автомобилей. Включить зажигание. Сымитировать ДТП, при котором значение ускорения находится в диапазоне 3-5g в течение 25 мс, с помощью ИС. По истечении не более 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 7, убедиться, что Оператор МС зафиксировал ДТП. С помощью ПО Оператора МС определить максимальное положительное зафиксированное значение ускорения по осям X, Y, Z для A1 (maxX1p, maxY1p, maxZ1p ). С помощью ПО Оператора МС определить минимальное отрицательное зафиксированное значение ускорения по осям X, Y, Z для A1 (minX1n, minY1n, minZ1n,). С помощью ПО Оператора МС определить максимальное положительное зафиксированное значение ускорения по осям X, Y, Z для A2 (maxX2p, maxY2p, maxZ2p). С помощью ПО Оператора МС определить минимальное отрицательное зафиксированное значение ускорения по осям X, Y, Z для A2 (minX2n, minY2n, minZ2n). | Тест 1. Параллельное расположение разнородных осей (X, Y) двух образцов МС, 6-8g │maxX1p - maxY2p│ ≤ 0,5 g │minX1n - minY2n│ ≤ 0,5 g │maxY1p - minX2n│ ≤ 0,5 g │minY1n - maxX2p│ ≤ 0,5 g │maxZ1p - maxZ2p │ ≤ 0,5 g │minZ1n - minZ2n │ ≤ 0,5 g Тест 2 Параллельное расположение разнородных осей (X, Y) двух образцов МС, 3-5g │maxX1p - maxY2p│ ≤ 0,5 g │minX1n - minY2n│ ≤ 0,5 g │maxY1p - minX2n│ ≤ 0,5 g │minY1n - maxX2p│ ≤ 0,5 g │maxZ1p - maxZ2p │ ≤ 0,5 g │minZ1n - minZ2n │ ≤ 0,5 g |
| 10 | 2.4 | Закрепить Терминал на ИС. Закрепить Акселерометр на ИС. Подключить Терминал и Акселерометр к источнику постоянного напряжения 12,5 В или через жгут-удлинитель OBDII к разъёму OBDII Тестового автомобиля. Включить зажигание. Сымитировать ДТП, при котором значение ускорения находится в диапазоне 3-5g с помощью ИС. По истечении 2 с с момента проведения действий, указанных в п. 5, сымитировать ДТП, при котором значение ускорения находится в диапазоне 3-5g в течение 25 мс, с помощью ИС. По истечении не более 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 6, убедиться, что Оператор МС зафиксировал оба ДТП. С помощью ПО Оператора МС определить количество записей в секунду (Ns), получаемых от Акселерометра, ориентируясь на то, что информация об обоих ДТП содержится в одном Профиле ДТП. С помощью ПО Оператора МС определить количество записей ускорений по оси X (Nx), получаемых от Акселерометра. | Ns ≥ 100 Nx / Ns ≥ 6 |
| 11 | 2.5 | Закрепить Терминал на ИС. Закрепить Акселерометр на ИС. Подключить Терминал и Акселерометр к источнику постоянного напряжения 12,5 В или через жгут-удлинитель OBDII к разъёму OBDII Тестового автомобиля. Включить зажигание. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 4, включить джаммер и подавить GSM-связь (допускается также экранирование/отключение коммуникационной антенны GSM или комбинирование методов). Сымитировать ДТП, при котором значение ускорения составляет более 2g в течение 25 мс, с помощью ИС. Зафиксировать время (Tдтп1) с помощью хронометра. По истечении 15 с с момента проведения действий, указанных в п. 6, сымитировать ДТП, при котором значение ускорения составляет более 2g в течение 25 мс, с помощью ИС. Зафиксировать время (Tдтп2) с помощью хронометра. Включить зажигание. Отключить питание МС или отсоединить жгут-удлинитель OBDII от разъёма OBDII Тестового автомобиля. Действовать по одному из следующих алгоритмов: 10.1) По истечении 24 часов с момента проведения действий, указанных в п. 9, отключить джаммер. Устранить последствия действий, направленных на подавление связи. 10.2) По истечении 0,1 часа с момента проведения действий, указанных в п. 9, отключить резервный источник питания Терминала. По истечении 0,1 часа подключить резервный источник питания к Терминалу. Подключить Терминал и Акселерометр к источнику постоянного напряжения 12,5 В или через жгут-удлинитель OBDII к разъёму OBDII Тестового автомобиля. С помощью ПО Оператора МС определить и зафиксировать время последнего и предпоследнего ДТП (Tдтпо1 и Tдтпо2). | Tдтп1 = Tдтпо1 Tдтп2 = Tдтпо2 |
| 12 | 2.6 | Тест 1. Выключенное зажигание. Закрепить Терминал на ИС. Закрепить Акселерометр на ИС. Подключить Терминал и Акселерометр к источнику постоянного напряжения 12,5 В или через жгут-удлинитель OBDII к разъёму OBDII Тестового автомобиля. Включить зажигание. По истечении 0,17 часа с момента проведения действий, указанных в п. 4, выключить зажигание. По истечении 0,07 часа с момента проведения действий, указанных в п. 5, сымитировать ДТП, при котором значение ускорения составляет более 2 g в течение 25 мс, с помощью ИС. Зафиксировать время (Tдтп) с помощью хронометра. С помощью ПО Оператора МС определить и зафиксировать время последнего ДТП (Tдтпо). Тест 2. Отключение питания. Закрепить Терминал на ИС. Закрепить Акселерометр на ИС. Подключить Терминал и Акселерометр к источнику постоянного напряжения 12,5 В или через жгут-удлинитель OBDII к разъёму OBDII Тестового автомобиля. Включить зажигание. По истечении 0,16 часа с момента проведения действий, указанных в п. 4, выключить зажигание и отключить Терминал и Акселерометр от источника питания или отсоединить жгут-удлинитель OBDII от разъёма OBDII Тестового автомобиля. По истечении 0,07 часа с момента проведения действий, указанных в п. 5, сымитировать ДТП, при котором значение ускорения составляет более 2g длительностью 25 мс, с помощью ИС. Зафиксировать время (Tдтп) с помощью хронометра. С помощью ПО Оператора МС определить и зафиксировать время последнего ДТП (Tдтпо). | Тест 1. Выключенное зажигание. Tдтп= Tдтпо Тест 2. Отключение питания. Tдтп= Tдтпо |
| 13 | 3.1 | Утратил силу. |  |
| 14 | 3.2 | Визуальный осмотр, изучение схем подключения, руководства пользователя. | В МС присутствует плавкий предохранитель или применена защита от короткого замыкания на уровне схемотехнического решения. |
| 15 | 3.3 | Выполнение Требований на этом этапе не проверяется. |
| 16 | 4.1-4.2 | Выполнение Требований на этом этапе не проверяется. |
| 17 | 5.1 | Изучение ПО Оператора МС. | Присутствует пользовательский веб- интерфейс, позволяющий проверять работоспособность МС и количество срабатываний по тестируемому Терминалу за выбранный промежуток времени. |
| 18 | 5.2 | Изучение ПО Оператора МС. | Имеется возможность просмотра из общего отчета более подробной информации по каждому из инцидентов (срабатываний акселе-рометров) с последующим просмотром (drill-down) нанесенных на карте координат этого события (с возможностью изменения масштаба) и графиков по событиям. |
| 19 | 5.3 | Выполнение Требований на этом этапе не проверяется. |
| 20 | 5.4 | Выполнение Требований на этом этапе не проверяется. |
| 21 | 6.1 | Закрепить Терминал на ИС. Закрепить Акселерометр на ИС. Подключить Терминал и Акселерометр к источнику постоянного напряжения 12,5 В или через жгут-удлинитель OBDII к разъёму OBDII Тестового автомобиля. Сымитировать ДТП, при котором значение ускорения составляет более 2g в течение 25 мс, с помощью ИС. Зафиксировать время (Tдтп) с помощью хронометра. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 4, убедиться, что Оператор МС не зафиксировал ДТП. | Оператор МС не зарегистрировал ДТП. |
| 22 | 6.2 | Выполнение Требований на этом этапе не проверяется. |
| 23 | 6.3 | Закрепить одновременно два Терминала (далее - Т1 и Т2) на ИС. Закрепить одновременно два Акселерометра (далее - А1 и A2) на ИС. Убедиться, что ось X Акселерометра А1 направлена вдоль оси перемещения подвижной платформы ИС. Убедиться, что ось Y Акселерометра А2 направлена вдоль оси перемещения подвижной платформы ИС. Подключить Т1, Т2, А1, А2 к источнику постоянного напряжения 12,5 В или через жгуты-удлинители OBDII к разъёмам OBDII Тестовых автомобилей. Включить зажигание. Сымитировать ДТП, при котором значение ускорения находится в диапазоне 1-2g по осям X и Y длительностью не менее (≥) 25мс, с помощью ИС. Зафиксировать время (Tдтп) с помощью хронометра. Отключить Терминал и Акселерометр от источника питания или отсоединить жгут-удлинитель OBDII от разъёма OBDII Тестового автомобиля. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 8, убедиться, что Оператор МС зафиксировал ДТП. С помощью ПО Оператора МС и определить и зафиксировать скорость в момент ДТП для каждого Терминала (Sдтпо1 и Sдтпо2). С помощью ПО Оператора МС определить и зафиксировать время в момент ДТП для каждого Терминала (Tдтпо1 и Tдтпо2). С помощью ПО Оператора МС определить координаты точки ДТП для каждого терминала. Рассчитать расстояние между координатами точек (ДТП Lдтп12). С помощью ПО Оператора МС определить максимальное положительное зафиксированное значение ускорения по осям X, Y, Z для A1 (maxX1p, maxY1p, maxZ1p ). С помощью ПО Оператора МС определить минимальное отрицательное зафиксированное значение ускорения по осям X, Y, Z для A1 (minX1n, minY1n, minZ1n,). С помощью ПО Оператора МС определить максимальное положительное зафиксированное значение ускорения по осям X, Y, Z для A2 (maxX2p, maxY2p, maxZ2p). С помощью ПО Оператора МС определить минимальное отрицательное зафиксированное значение ускорения по осям X, Y, Z для A2 (minX2n, minY2n, minZ2n). С помощью ПО Оператора МС определить количество записей в секунду (Ns), получаемых от Акселерометра. С помощью ПО Оператора МС определить кол-во записей ускорений по оси Y (Ny), получаемых от Акселерометра. | Lдтп12 < 20 м Sдтпо1 ≤ 2 км/ч Sдтпо2 ≤ 2 км/ч Tдтп = Tдтпо1 = Tдтпо2 maxX1p < 2 g maxY1p < 2 g maxZ1p < 2 g minX1n > -2 g minY1n > -2 g minZ1n > -2 g maxX2p < 2 g maxY2p < 2 g maxZ2p < 2 g minX2n > -2 g minY2n > -2 g minZ2n > -2 g │maxX1p - maxY2p│ ≤ 0,5 g │minX1n - minY2n│ ≤ 0,5 g │maxY1p - minX2n│ ≤ 0,5 g │minY1n - maxX2p│ ≤ 0,5 g │maxZ1p - maxZ2p │ ≤ 0,5 g │minZ1n - minZ2n │ ≤ 0,5 g Ns ≥ 100 Ny / Ns ≥ 6 |
| 24 | 6.4 | Выполнение Требований на этом этапе не проверяется. |

# Крючков В.В -МУДАК

## Раздел 3. Протокол проведения испытаний

# Наименование объекта испытаний:__ ___________________________

# Наименование Оператора МС: ____________________________________________

# Серийный номер Терминала	1)__________________________

# 2)__________________________

# 3)__________________________

# Состав комиссии по проведению испытаний:

# От РСА:		1)___________________________________

# 2)___________________________________

# 3)___________________________________

# От Оператора МС:	1)___________________________________

# 2)___________________________________

# 3)___________________________________

# Целью проведения испытаний является проверка соответствия предоставленных МС и ПО следующим предъявляемым Требованиям:

# Функции МС;

# Показания МС и акселерометра;

# Установка МС;

# Представление данных, передаваемых МС;

# Запись событий.

# Сроки проведения испытаний:  с….. 		по….

Перечень пунктов Программы и методики испытаний, по которым проведены испытания________________________________

# Перечень пунктов  Программы и методики испытаний, по которым испытания  не проводились (указать причину)____________________________________

# Результаты проведения испытаний

| Пункт методики испытаний | Пункт Требований | Ожидаемый результат | Полученный результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | Среднее значение потребления тока составляет менее (<) 0,05 А. | Среднее значение потребления тока__________ |
| 2 | 1.2 | Информация о состоянии АКБ и резервном источнике питания будет доступна в ПО Оператора МС. | Напряжение АКБ______ Напряжение резервного источника питания_________ |
| 3 | 1.3 | МС не имеет электрических выключателей, специально предназначенных для отключения МС |  |
| 4 | 1.4 | Vакб1 = 12,5 В ±0,5 В Vр1 ≥ Vр0 Vакб0 = 0 В. | Vакб1 = Vр1 = Vр0 = Vакб0 = |
| 5 | 1.5 | МС не имеет электрических выключателей, тумблеров и иных устройств, специально предназначенных для изменения программы (режимов) работы. |  |
| 6 | 1.6 | Тест 1. Без подавления канала связи Данные о ДТП доступны на сервере Оператора МС. Время ДТП, по данным Оператора МС, отличается не более 10 с от зафиксированного посредством хронометра (Tдтп ±10 с) Тест 2. С подавлением канала связи Данные о ДТП доступны на сервере Оператора МС. Время ДТП по данным Оператора МС отличается не более 10 с от зафиксированного посредством хронометра (Tдтп ±10 с) Оператора МС | Тест 1. Без подавления канала связи Время ДТП по данным Оператора МС составляет : Tдтп = Тест 2. С подавлением канала связи Время ДТП по данным Оператора МС составляет: Tдтп = |
| 7 | 2.1 | Lсдтп < 20 м | L12 = L25 = L13 = L34 = L14 = L35 = L15 = L45 = L23 = Lсдтп = L24 = |
| 8 | 2.2 | Тест 1. Диапазон 6-8g. Вдоль оси X. │maxX1p - maxX2p│ ≤ 0,5 g │maxY1p - maxY2p│ ≤ 0,5 g │maxZ1p - maxZ2p│ ≤ 0,5 g │minX1n - minX2n│ ≤ 0,5 g │minY1n - minY2n│ ≤ 0,5 g │minZ1n - minZ2n │ ≤ 0,5 g Тест 2. Диапазон. 3-5g Вдоль оси X. │maxX1p - maxX2p│ ≤ 0,5 g │maxY1p - maxY2p│ ≤ 0,5 g │maxZ1p - maxZ2p│ ≤ 0,5 g │minX1n - minX2n│ ≤ 0,5 g │minY1n - minY2n│ ≤ 0,5 g │minZ1n - minZ2n │ ≤ 0,5 g Тест 3. Диапазон 6-8g. Вдоль оси Y. │maxX1p - maxX2p│ ≤ 0,5 g │maxY1p - maxY2p│ ≤ 0,5 g │maxZ1p - maxZ2p│ ≤ 0,5 g │minX1n - minX2n│ ≤ 0,5 g │minY1n - minY2n│ ≤ 0,5 g │minZ1n - minZ2n │ ≤ 0,5 g Тест 4. Диапазон. 3-5g Вдоль оси Y. │maxX1p - maxX2p│ ≤ 0,5 g │maxY1p - maxY2p│ ≤ 0,5 g │maxZ1p - maxZ2p│ ≤ 0,5 g │minX1n - minX2n│ ≤ 0,5 g │minY1n - minY2n│ ≤ 0,5 g │minZ1n - minZ2n │ ≤ 0,5 g | Тест 1. Диапазон 6-8g. Вдоль оси X. maxX1p = maxX2p = maxY1p = maxY2p = maxZ1p = maxZ2p = minX1n = minX2n = minY1n = minY2n = minZ1n = minZ2n = │maxX1p - maxX2p│ = │maxY1p - maxY2p│ = │maxZ1p - maxZ2p│ = │minX1n - minX2n│ = │minY1n - minY2n│ = │minZ1n - minZ2n │ = Тест 2. Диапазон. 3-5g Вдоль оси X. maxX1p = maxX2p = maxY1p = maxY2p = maxZ1p = maxZ2p = minX1n = minX2n = minY1n = minY2n = minZ1n = minZ2n = │maxX1p - maxX2p│ = │maxY1p - maxY2p│ = │maxZ1p - maxZ2p│ = │minX1n - minX2n│ = │minY1n - minY2n│ = │minZ1n - minZ2n │ = Тест 3. Диапазон 6-8g. Вдоль оси Y. maxX1p = maxX2p = maxY1p = maxY2p = maxZ1p = maxZ2p = minX1n = minX2n = minY1n = minY2n = minZ1n = minZ2n = │maxX1p - maxX2p│ = │maxY1p - maxY2p│ = │maxZ1p - maxZ2p│ = │minX1n - minX2n│ = │minY1n - minY2n│ = │minZ1n - minZ2n │ = Тест 4. Диапазон. 3-5g Вдоль оси Y. maxX1p = maxX2p = maxY1p = maxY2p = maxZ1p = maxZ2p = minX1n = minX2n = minY1n = minY2n = minZ1n = minZ2n = │maxX1p - maxX2p│ = │maxY1p - maxY2p│ = │maxZ1p - maxZ2p│ = │minX1n - minX2n│ = │minY1n - minY2n│ = │minZ1n - minZ2n │ = |
| 9 | 2.3 | Тест 1. Параллельное расположение разнородных осей (X, Y) двух образцов МС, 6-8g │maxX1p - maxY2p│ ≤ 0,5 g │minX1n - minY2n│ ≤ 0,5 g │maxY1p - minX2n│ ≤ 0,5 g │minY1n - maxY2p│ ≤ 0,5 g │maxZ1p - maxZ2p │ ≤ 0,5 g │minZ1n - minZ2n │ ≤ 0,5 g Тест 2. Параллельное расположение разнородных осей (X, Y) двух образцов МС, 3-5g │maxX1p - maxY2p│ ≤ 0,5 g │minX1n - minY2n│ ≤ 0,5 g │maxY1p - minX2n│ ≤ 0,5 g │minY1n - maxY2p│ ≤ 0,5 g │maxZ1p - maxZ2p │ ≤ 0,5 g │minZ1n - minZ2n │ ≤ 0,5 g | Тест 1. Параллельное расположение разнородных осей (X, Y) двух образцов МС, 6-8g maxX1p = maxY2p = minX1n = minY2n = maxY1p = minX2n = minY1n = maxY2p = maxZ1p = maxZ2p = minZ1n = minZ2n = │maxX1p - maxY2p│ = │minX1n - minY2n│ = │maxY1p - minX2n│ = │minY1n - maxX2p│ = │maxZ1p - maxZ2p │ = │minZ1n - minZ2n │ = Тест 2. Параллельное расположение разнородных осей (X, Y) двух образцов МС, 3-5g maxX1p = maxY2p = minX1n = minY2n = maxY1p = minX2n = minY1n = maxY2p = maxZ1p = maxZ2p = maxZ1p = minZ2n = │maxX1p - maxY2p│ = │minX1n - minY2n│ = │maxY1p - minX2n│ = │minY1n - maxY2p│ = │maxZ1p - maxZ2p │ = │maxZ1p - minZ2n │ = |
| 10 | 2.4 | Ns ≥ 100 Nx / Ns ≥ 6 | Ns = Nx = Nx / Ns = |
| 11 | 2.5 | Tдтп1 = Tдтпо1 Tдтп2 = Tдтпо2 | Tдтп1 = Tдтпо1 = Tдтп2 = Tдтпо2 = |
| 12 | 2.6 | Тест 1. Выключенное зажигание Tдтп= Tдтпо Тест 2. Отключение питания Tдтп= Tдтпо | Тест 1. Выключенное зажигание Tдтп = Tдтпо = Тест 2. Отключение питания Tдтп = Tдтпо = |
| 13 | 3.1 | Утратил силу. |  |
| 14 | 3.2 | В МС присутствует плавкий предохранитель или применена защита от короткого замыкания на уровне схемотехнического решения |  |
| 17 | 5.1 | Присутствует пользовательский веб-интерфейс, позволяющий проверять работоспособность МС и количество срабатываний по тестируемому Терминалу за выбранный промежуток времени |  |
| 18 | 5.2 | Имеется возможность просмотра из общего отчета более подробной информации по каждому из инцидентов (срабатываний акселерометров) с последующим просмотром (drill-down) нанесенных на карте координат этого события (с возможностью изменения масштаба) и графиков по событиям |  |
| 21 | 6.1 | Оператор МС не зарегистрировал ДТП |  |
| 23 | 6.3 | Lдтп12 < 20 м Sдтпо1 ≤ 2 км/ч Sдтпо2 ≤ 2 км/ч Tдтп = Tдтпо1 = Tдтпо2 maxX1p < 2 g maxY1p < 2 g maxZ1p < 2 g minX1n > -2 g minY1n > -2 g minZ1n > -2 g maxX2p < 2 g maxY2p < 2 g maxZ2p < 2 g minX2n > -2 g minY2n > -2 g minZ2n > -2 g │maxX1p - maxY2p│ ≤ 0,5 g │minX1n - minY2n│ ≤ 0,5 g │maxY1p - minX2n│ ≤ 0,5 g │minY1n - maxY2p│ ≤ 0,5 g │maxZ1p - maxZ2p │ ≤ 0,5 g │minZ1n - minZ2n │ ≤ 0,5 g Ns ≥ 100 Ny / Ns ≥ 6 | Lдтп12 = Tдтп = Sдтпо1 = Tдтпо1 = Sдтпо2 = Tдтпо2 = maxY1p = maxY2p = maxZ1p = maxZ2p = minX1n = minX2n = minY1n = minY2n = minZ1n = minZ2n = │maxX1p - maxY2p│ = │minX1n - minY2n│ = │maxY1p - minX2n│ = │minY1n - maxX2p│ = │maxZ1p - maxZ2p │ = │minZ1n - minZ2n │ = Ns = Ny = Ny / Ns = |

# Сведения об отказах, сбоях и аварийных ситуациях, возникших при испытаниях

| Дата, время | Описание сбоя или аварийной ситуации |
| --- | --- |

Результаты испытаний

Комплектность МС не соответствует / соответствует  эксплуатационным документам.

Комплектность документации не соответствует/ соответствует  требованиям к документированию.

Контрольные примеры не пройдены / пройдены полностью.

Функциональные требования не выполнены / выполнены в полном объеме.

Замечаний по результатам приемочных испытаний не выявлено / имеются замечания.

Участники испытаний

| ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- |

## Приложение 9

## к Порядку проведения добровольной аккредитации операторов мониторинговых систем

## Программа и методика проведения

## испытаний мобильного приложения

## Раздел 1. Программа проведения испытаний

### Термины и определения

# ГНСС - Глобальные Навигационные Спутниковые Системы.

Данные о ДТП – набор данных о ДТП, получаемых посредством использования мобильного приложения.

# ДТП – дорожно-транспортное происшествие.

Мобильное приложение – приложение для основных операционных систем (Android, iOS, Windows и пр.), которое позволяет осуществлять фотофиксацию повреждений ТС после ДТП на мобильное устройство (смартфон, планшет и пр.) и передавать полученные фотоизображения с дополнительной информацией о ДТП на сервер Оператора.

# Мониторинговая система (МС) – система, устанавливаемая на колесном транспортном средстве соответствующей категории и предназначенная для определения местоположения и параметров движения транспортного средства по сигналам ГЛОНАСС или ГЛОНАСС совместно с другими глобальными навигационными спутниковыми системами, передачи сообщения и иной информации о транспортном средстве при дорожно-транспортном происшествии, соответствующая Требованиям РСА.

Оператор – организация, осуществляющая обслуживание МС и разработку, сопровождение работы мобильного приложения.

# ПО – программное обеспечение Оператора.

# РСА – Российский Союз Автостраховщиков.

# Сервер Оператора – составная часть информационной инфраструктуры Оператора, где доступны данные, полученные с использованием МС и мобильного приложения.

СК – страховые компании

СТ-ГЛОНАСС АИС РСА – подсистема страховой телематики автоматизированной информационной системы РСА.

# Терминал – составная часть МС, которая представляет собой мониторинговый блок, устанавливаемый на транспортное средство.

# Требования – утверждённые РСА Требования к мобильному приложению.

ТС – транспортное средство.

### Объект испытаний

# Объектом испытаний является мобильное приложение и ПО в части фотосъемки повреждений ТС в результате ДТП и обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате ДТП и передачи данных фотосъемки в информационную инфраструктуру Оператора.

# Для испытаний предоставляются необходимые параметры авторизации в мобильном приложении.

### Цель испытаний

# Целью проведения испытаний является проверка соответствия мобильного приложения и ПО предъявляемым РСА Требованиям в части следующих положений:

# Представленность мобильного приложения в магазинах приложений основных операционных систем

# Процедуры авторизации пользователей в мобильном приложении;

# Система технической поддержки пользователей;

# Влияние использования мобильного приложения на эксплуатацию мобильного устройства;

# Наличие обязательного набора разделов и функций в мобильном приложении;

# Процедуры передачи данных в информационную инфраструктуру Оператора.

### Общие положения

# Перечень руководящих документов

# Основанием для проведения испытаний является календарный план-график по проведению испытаний .

# Место  испытаний

# Испытания проводятся в пределах административных границ г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области.

# Период проведения испытаний

# Испытания мобильного приложения проводятся параллельно с дополнительными испытаниями МС.

# Для заявителей, указанных в Приложении 7 к настоящему Порядку, испытания Мобильного приложения проводятся без дополнительных испытаний МС.

# Участники испытаний

# Испытания осуществляются только в присутствии представителей Комиссии и Оператора МС.

# Перечень предъявляемых на испытания документов

# На испытания представляется следующая документация:

# Требования;

# Настоящая программа и методика проведения испытаний;

# Техническая документация по работе мобильного приложения;

# Внутренняя документация Оператора по процедурам передачи и хранения данных в информационной инфраструктуре Оператора.

### Объём испытаний

# Количество доступов, предоставляемых на испытания

# На испытания предъявляются три тестовых доступа к мобильному приложению для трех различных пользователей.

# Количество мобильных устройств, с использованием которых проводятся испытания

# Испытаний проводятся с использованием не менее 9 (девяти) мобильных устройств – по 3 мобильных устройства на базе основных операционных систем (Android, iOS, Windows). Рекомендуется использовать при тестировании различные версии операционных систем для проверки корректности работы мобильного приложения с использованием различных «прошивок».

# Перечень этапов испытаний и проверок

# Испытания проводятся в следующем порядке:

# Проверка представленности мобильного приложения в магазинах приложений основных операционных систем;

# Проверка процедуры авторизации;

# Проверка системы технической поддержки пользователей;

# Проверка обязательного набора разделов и функций в мобильном приложении;

# Проверка влияния использования мобильного приложения на эксплуатацию мобильного устройства

# Проверка передачи данных в информационную инфраструктуру Оператора.

# Испытания проводятся в объёме, определённом Методикой проведения испытаний, приведенной в Разделе 2 настоящего Приложения.

# Перечень работ, проводимых после завершения испытаний

# По завершению испытаний оформляется Протокол проведения испытаний, форма которого приведена в Разделе 3 настоящего Приложения.

### Условия проведения испытаний

# Условия проведения испытаний

# Испытания проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 15.201 при нормальных климатических условиях:

# Температура окружающего воздуха – (25±10)º С;

# Относительная влажность воздуха – от 20% до 80%;

# Атмосферное давление – от 84 до 106 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

# Требования по безопасности при проведении испытаний

# Мероприятия и правила по безопасности и безаварийности проведения испытаний обеспечиваются согласно требованиям следующих нормативных документов:

# Правила устройства электроустановок;

# Правила эксплуатации электроустановок потребителей;

# Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

# Персонал, ответственный за проведение испытаний, должен быть ознакомлен с эксплуатационной документацией  по МС,  с соответствующей нормативно-технической документацией и с настоящей Программой и методикой проведения испытаний.

### Материально-техническое обеспечение испытаний

# Оборудование и измерительные приборы, используемые на испытаниях

# Во время испытаний используются следующие приборы и оборудование:

# Джаммер.

# Джаммер

# Джаммер  предназначен для подавления GSM-связи.

### Отчётность

# Результаты выполнения тестовых заданий фиксируются в Протоколе проведения испытаний, форма которого приведена в Разделе 3 настоящего Приложения.

# Протокол проведения испытаний должен содержать:

# Наименование Оператора;

# Список лиц, участвующих в проведении испытаний;

# Цель проведения испытаний;

# Сведения о продолжительности испытаний;

# Перечень пунктов Методики проведения испытаний, по которым проведены испытания;

# Сведения о результатах проверки по пунктам Методики проведения испытаний;

# Сведения об отказах, сбоях и аварийных ситуациях, возникших при испытаниях.

# Испытания считаются завершёнными после выполнения всего объёма испытаний, описанного в Методике проведения испытаний, приведенной в Разделе 2 настоящего Приложения, фиксирования результатов в Протоколе проведения испытаний по форме, приведенной в Разделе 3 настоящего Приложения.

## Раздел 2. Методика проведения испытаний

| № | Пункт Требований | Содержание Требований | Метод проверки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверка представленности мобильного приложения в магазинах приложений основных операционных систем |
| 1 | 7 | Мобильное приложение должно быть доступно для скачивания и установки в магазинах приложений основных операционных систем (Google Play, AppStore и пр.) и на сайте Оператора. | Осуществить поиск мобильного приложения в магазинах приложений основных операционных систем (Google Play, AppStore и пр.) – через соответствующее приложение и интернет-сайт магазина операционной системы. Поиск осуществлять по названию Оператора. Осуществить скачивание мобильного приложения при его наличии в магазине. | В магазинах основных операционных систем присутствует мобильное приложение Оператора. Мобильное приложение можно скачать |

| Проверка представленности мобильного приложения в магазинах приложений основных операционных систем |
| --- |
| 2 | 17 | Параметры авторизации Оператор передает клиенту после заключения договора на установку и обслуживание МС. | Проверить внутренние распорядительные документы Оператора по вопросам предоставления параметров авторизации пользователей. В случае промышленной эксплуатации мобильного приложение провести наблюдение, как выдаются параметры авторизации пользователям. Особое внимание необходимо уделить проверке, в какой момент получает пользователь параметры авторизации (до заключения и оплаты договора на обслуживание МС). В момент авторизации проверить наличие возможности выбора предпочтительного способа оповещения. В момент авторизации в мобильном приложении по каждому доступу осуществить следующий выбор оповещения (при наличии такой опции): Мобильное устройство №1 – по электронной почте; Мобильное устройство №2 – по мобильному телефону; Мобильное устройство №1 – по электронной почте и по мобильному приложению. | Параметры авторизации выдаются клиенту Оператором после заключения договора на установку и обслуживание МС. |
| 3 | 21 | При первоначальной регистрации в мобильном приложении клиент выбирает предпочтительный способ подтверждения передачи данных посредством мобильного приложения (sms-сообщение и (или) письмо по электронной почте) и указывает свои контактные данные для направления такого подтверждения (мобильный телефон и (или) адрес электронной почты). |  | В мобильном приложении в рамках авторизации предусмотрена опция выбора предпочтительного способа оповещения. Способ оповещения возможен по мобильному телефону и (или) электронной почте. |
| 4 | 18 | При помощи переданных параметров авторизации возможно активировать мобильное приложение на мобильных устройствах без ограничений по количеству таких мобильных устройств. | Провести авторизацию (регистрацию) в мобильном приложении на всех мобильных устройствах для тестирования. Авторизация под одним доступом производится для трех мобильных устройств различных операционных систем (Android, iOS, Windows). | Авторизация успешно проведена по трем доступам на девяти различных мобильных устройствах. |
| 5 | 19 | Оператор обеспечивает систему восстановления параметров авторизации при утрате таких данных клиентом. | Проверить внутренние распорядительные документы Оператора по вопросам повторного предоставления параметров авторизации пользователей. | Оператором обеспечена система восстановления параметров авторизации при утрате данных авторизации клиентом. |
| 6 | 20 | Оператор обеспечивает возможность блокирования работы мобильного приложения на мобильном устройстве для обеспечения конфиденциальности данных (к примеру, на случай потери мобильного устройства) при обращении пользователя. | Проверить внутренние распорядительные документы Оператора по вопросам блокирования работы мобильного приложения на конкретном мобильном устройстве. | Оператор обеспечена возможность блокирования работы мобильного приложения на мобильном устройстве. |

| Система технической поддержки пользователей |
| --- |
| 7 | 8 | В самом мобильном приложении и в ресурсах, где доступно мобильное приложение для скачивания, содержатся контактные данные службы поддержки (телефон и адрес электронной почты). | Проверить наличие контактных данных службы поддержки в ресурсах, где доступно мобильное приложение. Проверить корректность контактных данных путем звонка и письма по электронной почте. Проверить наличие контактных данных службы поддержки в самом мобильном приложении. Проверить корректность контактных данных путем звонка и письма по электронной почте. | В самом мобильном приложении и в ресурсах, где доступно мобильное приложение для скачивания, содержатся контактные данные службы поддержки (телефон и адрес электронной почты). Контактные данные корректны. |
| 8 | 9 | Мобильное приложение содержит краткую актуальную справочную информацию по основным вопросам его использования. | Проверить в мобильном приложении наличие справочной информации по вопросам его использования. Проверить доступность изложения и наличие основных типовых вопросов по использованию. | В мобильном приложении есть раздел со справочной информацией. Информация по форме изложения понятна и содержит основные типовые вопросы по использованию мобильного приложения. |
| 9 | 10 | Оператор обеспечивает работу технической службы поддержки по вопросам работы в мобильном приложении. | Проверить время работы службы поддержки согласно информации из открытых источников. Связаться по контактным данным, доступным в мобильном приложении, со службой поддержки. В случае наличия определенного графика работы службы поддержки обращаться в часы работы. Задать несколько вопросы по использованию мобильного приложения: Как осуществить авторизацию в мобильном приложении; Как перейти в раздел для фотографирования для Безлимитного европротокола; Где можно посмотреть фотоснимки, которые были отправлены посредством мобильного приложения; Как подгрузить снимки, сделанные не с помощью мобильного приложения, в мобильное приложение. Список вопросов может быть расширен. | Оператором обеспечена работа службы поддержки. Служба поддержки ответила на проверочные вопросы. |

| Влияние использования мобильного приложения на эксплуатацию мобильного устройства |
| --- |
| 10 | 14 | Установка и использование мобильного приложения на мобильном устройстве не должно приводить к ускоренной разрядке мобильного устройства. Установленное мобильное приложение не должно увеличивать энергопотребление более, чем на 10% по сравнению с использованием мобильного устройства без установленного приложения. | Проверить использование заряда мобильного устройства без установленного мобильного приложения Оператора в течение минимум трех дней. Проверить использование заряда мобильного устройства с установленным мобильным приложением Оператора в течение минимум трех дней. Сравнить полученные показатели. | Полученные показатели отличаются не более, чем на 10%. |

| Наличие обязательного набора разделов и функций в мобильном приложении |
| --- |
| 11 | 15 | Мобильное приложение содержит справочную информацию о требованиях к Безлимитному европротоколу. Минимальный набор данных приведен в Таблице 1 Требований. | Проверить в мобильном приложении информации о требованиях Безлимитному европротоколу. | В мобильном приложении содержится информация о требованиях к Безлимитному европротоколу в объеме, определенному Требованиями. |
| 12 | 23.1 | Мобильное приложение должно содержать в себе набор проверочных вопросов (критериев), чтобы пользователь мог убедиться, что ДТП подпадает под действие Безлимитного европротокола. Критерии Безлимитного европротокола представлены в Таблице 2 Требований. | Тестирование мобильного приложения осуществляется параллельно с проведением лабораторных или дополнительных испытаний. Перейти к разделу для проведения фотографирования в мобильном приложении. Провести проверку наличия всех разделов согласно Таблице 2 Требований. | Мобильное приложение содержит все необходимые разделы согласно Таблице 2 Требований. После окончания данного этапа становится доступен следующий этап для фотографирования. |
| 13 | 24.1 | В мобильном приложении должна содержаться понятная для пользователя инструкция и набор подсказок в части обеспечения фотографирования. | Проверить наличие инструкции по проведению фотографирования и подсказок. | В мобильном приложении содержится инструкция и набор подсказок для проведения фотографирования. |
| 14 | 24.2 | Мобильное приложение должно содержать требования по минимальному количеству фотоснимков для направления посредством мобильного приложения. Минимальный набор требований представлен в Таблице 3 Требований. | Провести фотографирование. Проверить наличие требования к набору фотографий согласно Таблице 3 Требований. При проведении фотографирования поврежденных деталей проверить наличие схемы ТС. | В мобильном приложении содержится перечень требований к фотографиям. |
| 15 | 24.5 | Мобильное приложение должно содержать схемы ТС (для собственной ТС и ТС второго участника ДТП) с целью обеспечения возможности выбора деталей, которым был причинен вред в результате ДТП. |  | В мобильном приложении содержится схема ТС для выбора поврежденных деталей. |
| 16 | 25.1 | Мобильное приложение должно включать функционал, который позволяет определить место ДТП автоматически по данным GPS/ГЛОНАСС либо по базовым станциям (LBS) в случае невозможности определить местоположение по данным GPS/ГЛОНАСС. | Проверить наличие функционала для определения местоположения фотосъемки ДТП. При наличии проверить возможность автоматического определения местоположения фотосъемки ДТП по данным GPS/ГЛОНАСС. Проверить соответствие данных местоположения фотосъемки ДТП, определенных с помощью мобильного приложения, и данных фактического адреса ДТП. | В мобильном приложении содержится раздел для определения местоположения фотосъемки ДТП. Местоположение фотосъемки ДТП может быть определен автоматически по данным GPS/ГЛОНАСС. Местоположение фотосъемки определяется корректно: местоположение фотосъемки ДТП по данным мобильного приложения может отличаться от фактического местоположения в пределах 500 м в рамках городской застройки |
| 17 | 25.2 | Указанный в п.25.1 Требований функционал должен содержать поля для заполнения пользователем вручную информации об адресе ДТП. Данное поле может заполняться по желанию пользователя | Проверить в мобильном приложении наличия поля для заполнения пользователем информации об адресе ДТП. При наличии таких полей провести заполнение полей | В мобильном приложении есть функционал для заполнения данных адреса ДТП вручную пользователем. |
| 18 | 26.1 | Мобильное приложение должно включать функционал, который позволяет дать команду на отправление данных о ДТП, перечисленных в пунктах 23-25. Данный функционал предпочтительно реализовать в форме кнопки в мобильном приложении. | Проверить в мобильном приложении наличии кнопки для отправки данных о ДТП. При наличии такого функционала провести отправку данных о ДТП посредством нажатия кнопки в мобильном приложении. | В мобильном приложении есть функционал для отправки данных. |
| 19 | 27.1 | Мобильное приложение должно включать функционал, который позволяет пользователю получить информационное сообщение о статусе отправки данных о ДТП, перечисленных в пунктах 23-25, в мобильном приложении и сообщение по электронной почте и (или) sms-сообщением (по выбранному способу подтверждения передачи данных в момент регистрации в мобильном приложении). | Проверить наличие функционала, который позволяет пользователю получить информационное сообщение о статусе отправки данных о ДТП. При наличии такого функционала проверить корректность информационного сообщения о статусе отправки данных о ДТП. | В мобильном приложении есть функционал, который позволяет пользователю получить информационное сообщение о статусе отправки данных о ДТП в соответствии с форматом, который он выбрал в момент регистрации в мобильном приложении. Информационное сообщение о статусе отправки данных о ДТП корректно и отражает реальные данные. |
| 20 | 27.3 | Мобильное приложение должно включать в себя функционал, который сохраняет информационные сообщения, указанные в п.27.1, и набор данных о ДТП с возможностью их последующего просмотра пользователем мобильного приложения. | При наличии функционала, который позволяет пользователю получить информационное сообщение о статусе отправки данных о ДТП, просмотреть архив сообщений о статусе отправке данных. Проверить корректность данных таких сообщений при условии их сохранения в мобильном приложении. | В мобильном приложении есть архив сообщений о статусе отправки данных. Сообщения корректны. |
| 21 | 23.2 | Переход к следующему этапу должен быть невозможен без ответа пользователем на проверочные вопросы, представленные в Таблице 2. | Открыть мобильное приложение для начала работы. Начать регистрацию факта ДТП. Проверить возможность пропустить этап по ответу на проверочные вопросы о соответствии обстоятельств ДТП условиям Безлимитного европротокола. Такая возможность может быть реализована посредством кнопки «Далее» или «Пропустить». | В мобильном приложении не должно быть возможности пропустить этап по проверке обстоятельств ДТП условиям Безлимитного европротокола. |
| 22 | 24.3 | Фотографирование должно быть возможно только при условии выбора соответствующего объекта для фотографирования согласно Таблице 3. | Открыть мобильное приложение для начала работы. Начать регистрацию факта ДТП. Пройти все этапы в стандартном режиме до проведения фотографирования. Провести фотографировании без выбора объекта. | В мобильном приложении не должно быть возможности провести фотографирования без выбора объекта. |
| 23 | 24.6 | Фотографирование должно быть возможно только при условии выбора соответствующей детали ТС на схеме в мобильном приложении для объектов, указанных в подпунктах 3 и 4 Таблицы 3. | Открыть мобильное приложение для начала работы. Начать регистрацию факта ДТП. Пройти все этапы в стандартном режиме до проведения фотографирования. При фотографировании не выбирать поврежденные детали. | В мобильном приложении не должно быть возможности провести фотографирования без выбора поврежденной детали. |
| 24 | 24.8 | Переход к следующему этапу должен быть невозможен без выбора всех объектов, представленных в Таблице 3, с направлением фотографий по каждому объекту. | Открыть мобильное приложение для начала работы. Начать регистрацию факта ДТП. Пройти все этапы в стандартном режиме до проведения фотографирования. При фотографировании выбрать не все объекты для фотографирования. | В мобильном приложении не должно быть возможности провести фотографирования без фотографирования всех деталей. |
| 25 | 32 | Мобильное приложение должно включать функционал, который автоматически устанавливает механизм (механизмы) защиты полученных фотоизображений, препятствующий уничтожению или корректировке данных фотоизображений пользователем.у | Открыть мобильное приложение для начала работы. Начать регистрацию факта ДТП. Пройти все этапы в стандартном режиме до проведения фотографирования. При фотографировании проверить наличие возможности выбрать фотоизображения из памяти мобильного устройства. | В мобильном приложении не должно быть возможности выбрать фотоизображения из памяти мобильного устройства. |
| 26 | 25.1 | Мобильное приложение должно включать функционал, который позволяет определить место ДТП автоматически по данным GPS/ГЛОНАСС либо по базовым станциям (LBS) в случае невозможности определить местоположение по данным GPS/ГЛОНАСС. | Включить Джаммер. По истечении 0,25 часа открыть мобильное приложение для начала работы. Начать регистрацию факта ДТП. Пройти все этапы в стандартном режиме до проведения этапа определения места ДТП. Проверить данные по автоматическому определению места ДТП. Сравнить полученные данные о месте ДТП с фактическими данными. Завершить регистрацию ДТП. Выключить Джаммер. | Адрес ДТП может быть определен автоматически по данным GPS/ГЛОНАСС. Адрес определяется корректно: адрес ДТП по данным мобильного приложения может отличаться от фактического адреса в пределах 1000 м в рамках городской застройки |
| 27 | 25.2 | Указанный в п.25.1 функционал должен содержать поля для заполнения пользователем вручную информации об адресе ДТП. Данное поле может заполняться по желанию пользователя. | Открыть мобильное приложение для начала работы. Начать регистрацию факта ДТП. Пройти все этапы в стандартном режиме до проведения этапа определения места ДТП. На этапе определения места ДТП не заполнять поле с адресом ДТП, предназначенное для заполнения вручную. Завершить регистрацию ДТП. | Регистрация данных в мобильном приложении должна быть возможна без заполнения поля с адресом ДТП, предназначенного для заполнения вручную. |
| 28 | 26.2 | Переход к следующему этапу должен быть невозможен без выполнения команды на отправление данных о ДТП, перечисленных в пунктах 23-25. | Открыть мобильное приложение для начала работы. Начать регистрацию факта ДТП. Пройти все этапы в стандартном режиме до отправки данных на Сервер Оператора. Не нажимать кнопки на отправку данных. Завершить регистрацию данных. | В мобильном приложении не должно быть возможности пропустить этап отправки данных. |

| Проверка передачи данных в информационную инфраструктуру Оператора |
| --- |
| 29 | 12 | Мобильное приложение должно включать функционал, который позволяет снижать объем направляемых данных на сервер Оператора. | Проверить техническую документацию по работе мобильного приложения на предмет реализации функционала по снижению объема направляемых данных на сервер Оператора. Проверить данные, которые поступили на сервер Оператора по итогам проведения испытаний по пунктам 14-15. | В мобильном приложении должен быть предусмотрен функционал, который позволяет снижать объем направляемых данных на сервер Оператора. |
| 30 | 13 | Оператор обеспечивает хранение данных о ДТП, которые были направлены посредством мобильного приложения, в течение не менее 3 (трех) лет с момента поступления таких данных на сервер Оператора. | Проверить техническую документацию по работе мобильного приложения и внутреннюю распорядительную документацию по хранению данных на сервере Оператора на предмет соответствия данному требованию. | Данные хранятся не менее 3 (трех) лет. |
| 32 | 24.4 | Информация о типе объекта, перечень которых приведен в Таблице 3, должна поступать на сервер Оператора. | Проверить данные, которые поступили на сервер Оператора по итогам проведения испытаний по пунктам 14-15. | Указанные данные поступили на сервер Оператора. |
| 33 | 24.7 | Информация о поврежденных деталях в соответствии с выбранными деталями на схеме ТС должна поступать на сервер Оператора. | Проверить данные, которые поступили на сервер Оператора по итогам проведения испытаний по пунктам 14-15. | Указанные данные поступили на сервер Оператора. |
| 34 | 25.3 | Информация о месте ДТП должна поступать на сервер Оператора. | Проверить данные, которые поступили на сервер Оператора по итогам проведения испытаний по пунктам 16 и 27. | Указанные данные поступили на сервер Оператора. |
| 35 | 28 | Фотоизображения должны быть выполнены с использованием цифровой камеры, встроенной в мобильное устройство, с разрешением не менее 3 (трех) мегапикселей | Проверить полученные фотоизображения на предмет соответствия требованиям. | Фотоизображения соответствуют требованиям. |
| 36 | 29 | Фотоизображения должны быть выполнены в цифровом формате jpeg, tiff, raw или в ином согласованном с РСА формате. Формат файлов при отправке данных может быть изменен для снижения объема направляемых данных. Например, возможно использование формата djvu. | Проверить полученные фотоизображения на предмет соответствия требованиям. | Фотоизображения соответствуют требованиям. |
| 37 | 30 | Мобильное приложение должно включать функционал, который позволяет фиксировать время (дата и время) и географические координаты, полученные с помощью ГНСС, места проведения фотосъемки в неизменном виде. | Проверить полученные данные на предмет соответствия требованиям. | Данные соответствуют требованиям. |

## Раздел 3. Протокол испытаний

# Сроки проведения испытаний с….. 		по….

Таблица 1. Перечень доступов для испытаний.

| Наименование МС |  |
| --- | --- |
| Наименование Организации |  |
| Доступ 1 | Логин 1 |  |
|  | Пароль 1 |  |
| Доступ 2 | Логин 2 |  |
|  | Пароль 2 |  |
| Доступ 3 | Логин 3 |  |
|  | Пароль 3 |  |

Таблица 2. Сведения об отказах, сбоях и аварийных ситуациях, возникших при испытаниях.

| Дата, время | Описание сбоя или аварийной ситуации |
| --- | --- |

Таблица 3. Состав комиссии по проведению испытаний.

| № | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Таблица 4. Результаты испытаний

| № | Пункт Требований | Содержание Требований | Метод проверки | Ожидаемый результат | Фактический результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверка представленности мобильного приложения в магазинах приложений основных операционных систем |
| 1 | 7 | Мобильное приложение должно быть доступно для скачивания и установки в магазинах приложений основных операционных систем (Google Play, AppStore и пр.) и на сайте Оператора. | Осуществить поиск мобильного приложения в магазинах приложений основных операционных систем (Google Play, AppStore и пр.) – через соответствующее приложение и интернет-сайт магазина операционной системы. Поиск осуществлять по названию Оператора. Осуществить скачивание мобильного приложения при его наличии в магазине. | В магазинах основных операционных систем присутствует мобильное приложение Оператора. Мобильное приложение можно скачать |  |

| Проверка представленности мобильного приложения в магазинах приложений основных операционных систем |
| --- |
| 2 | 17 | Параметры авторизации Оператор передает клиенту после заключения договора на установку и обслуживание МС. | Проверить внутренние распорядительные документы Оператора по вопросам предоставления параметров авторизации пользователей. В случае промышленной эксплуатации мобильного приложение провести наблюдение, как выдаются параметры авторизации пользователям. Особое внимание необходимо уделить проверке, в какой момент получает пользователь параметры авторизации (до заключения и оплаты договора на обслуживание МС). В момент авторизации проверить наличие возможности выбора предпочтительного способа оповещения. В момент авторизации в мобильном приложении по каждому доступу осуществить следующий выбор оповещения (при наличии такой опции): Мобильное устройство №1 – по электронной почте; Мобильное устройство №2 – по мобильному телефону; Мобильное устройство №1 – по электронной почте и по мобильному приложению. | Параметры авторизации выдаются клиенту Оператором после заключения договора на установку и обслуживание МС. |  |
| 3 | 21 | При первоначальной регистрации в мобильном приложении клиент выбирает предпочтительный способ подтверждения передачи данных посредством мобильного приложения (sms-сообщение и (или) письмо по электронной почте) и указывает свои контактные данные для направления такого подтверждения (мобильный телефон и (или) адрес электронной почты). |  | В мобильном приложении в рамках авторизации предусмотрена опция выбора предпочтительного способа оповещения. Способ оповещения возможен по мобильному телефону и (или) электронной почте. |  |
| 4 | 18 | При помощи переданных параметров авторизации возможно активировать мобильное приложение на мобильных устройствах без ограничений по количеству таких мобильных устройств. | Провести авторизацию (регистрацию) в мобильном приложении на всех мобильных устройствах для тестирования. Авторизация под одним доступом производится для трех мобильных устройств различных операционных систем (Android, iOS, Windows). | Авторизация успешно проведена по трем доступам на девяти различных мобильных устройствах. |  |
| 5 | 19 | Оператор обеспечивает систему восстановления параметров авторизации при утрате таких данных клиентом. | Проверить внутренние распорядительные документы Оператора по вопросам повторного предоставления параметров авторизации пользователей. | Оператором обеспечена система восстановления параметров авторизации при утрате данных авторизации клиентом. |  |
| 6 | 20 | Оператор обеспечивает возможность блокирования работы мобильного приложения на мобильном устройстве для обеспечения конфиденциальности данных (к примеру, на случай потери мобильного устройства) при обращении пользователя. | Проверить внутренние распорядительные документы Оператора по вопросам блокирования работы мобильного приложения на конкретном мобильном устройстве. | Оператор обеспечена возможность блокирования работы мобильного приложения на мобильном устройстве. |  |

| Система технической поддержки пользователей |
| --- |
| 7 | 8 | В самом мобильном приложении и в ресурсах, где доступно мобильное приложение для скачивания, содержатся контактные данные службы поддержки (телефон и адрес электронной почты). | Проверить наличие контактных данных службы поддержки в ресурсах, где доступно мобильное приложение. Проверить корректность контактных данных путем звонка и письма по электронной почте. Проверить наличие контактных данных службы поддержки в самом мобильном приложении. Проверить корректность контактных данных путем звонка и письма по электронной почте. | В самом мобильном приложении и в ресурсах, где доступно мобильное приложение для скачивания, содержатся контактные данные службы поддержки (телефон и адрес электронной почты). Контактные данные корректны. |  |
| 8 | 9 | Мобильное приложение содержит краткую актуальную справочную информацию по основным вопросам его использования. | Проверить в мобильном приложении наличие справочной информации по вопросам его использования. Проверить доступность изложения и наличие основных типовых вопросов по использованию. | В мобильном приложении есть раздел со справочной информацией. Информация по форме изложения понятна и содержит основные типовые вопросы по использованию мобильного приложения. |  |
| 9 | 10 | Оператор обеспечивает работу технической службы поддержки по вопросам работы в мобильном приложении. | Проверить время работы службы поддержки согласно информации из открытых источников. Связаться по контактным данным, доступным в мобильном приложении, со службой поддержки. В случае наличия определенного графика работы службы поддержки обращаться в часы работы. Задать несколько вопросы по использованию мобильного приложения: Как осуществить авторизацию в мобильном приложении; Как перейти в раздел для фотографирования для Безлимитного европротокола; Где можно посмотреть фотоснимки, которые были отправлены посредством мобильного приложения; Как подгрузить снимки, сделанные не с помощью мобильного приложения, в мобильное приложение. Список вопросов может быть расширен. | Оператором обеспечена работа службы поддержки. Служба поддержки ответила на проверочные вопросы. |  |

| Влияние использования мобильного приложения на эксплуатацию мобильного устройства |
| --- |
| 10 | 14 | Установка и использование мобильного приложения на мобильном устройстве не должно приводить к ускоренной разрядке мобильного устройства. Установленное мобильное приложение не должно увеличивать энергопотребление более, чем на 10% по сравнению с использованием мобильного устройства без установленного приложения. | Проверить использование заряда мобильного устройства без установленного мобильного приложения Оператора в течение минимум трех дней. Проверить использование заряда мобильного устройства с установленным мобильным приложением Оператора в течение минимум трех дней. Сравнить полученные показатели. | Полученные показатели отличаются не более, чем на 10%. |  |

| Наличие обязательного набора разделов и функций в мобильном приложении |
| --- |
| 11 | 15 | Мобильное приложение содержит справочную информацию о требованиях к Безлимитному европротоколу. Минимальный набор данных приведен в Таблице 1 Требований. | Проверить в мобильном приложении информации о требованиях Безлимитному европротоколу. | В мобильном приложении содержится информация о требованиях к Безлимитному европротоколу в объеме, определенному Требованиями. |  |
| 12 | 23.1 | Мобильное приложение должно содержать в себе набор проверочных вопросов (критериев), чтобы пользователь мог убедиться, что ДТП подпадает под действие Безлимитного европротокола. Критерии Безлимитного европротокола представлены в Таблице 2 Требований. | Тестирование мобильного приложения осуществляется параллельно с проведением лабораторных или дополнительных испытаний. Перейти к разделу для проведения фотографирования в мобильном приложении. Провести проверку наличия всех разделов согласно Таблице 2 Требований. | Мобильное приложение содержит все необходимые разделы согласно Таблице 2 Требований. После окончания данного этапа становится доступен следующий этап для фотографирования. |  |
| 13 | 24.1 | В мобильном приложении должна содержаться понятная для пользователя инструкция и набор подсказок в части обеспечения фотографирования. | Проверить наличие инструкции по проведению фотографирования и подсказок. | В мобильном приложении содержится инструкция и набор подсказок для проведения фотографирования. |  |
| 14 | 24.2 | Мобильное приложение должно содержать требования по минимальному количеству фотоснимков для направления посредством мобильного приложения. Минимальный набор требований представлен в Таблице 3 Требований. | Провести фотографирование. Проверить наличие требования к набору фотографий согласно Таблице 3 Требований. При проведении фотографирования поврежденных деталей проверить наличие схемы ТС. | В мобильном приложении содержится перечень требований к фотографиям. |  |
| 15 | 24.5 | Мобильное приложение должно содержать схемы ТС (для собственной ТС и ТС второго участника ДТП) с целью обеспечения возможности выбора деталей, которым был причинен вред в результате ДТП. |  | В мобильном приложении содержится схема ТС для выбора поврежденных деталей. |  |
| 16 | 25.1 | Мобильное приложение должно включать функционал, который позволяет определить место ДТП автоматически по данным GPS/ГЛОНАСС либо по базовым станциям (LBS) в случае невозможности определить местоположение по данным GPS/ГЛОНАСС. | Проверить наличие функционала для определения адреса ДТП. При наличии проверить возможность автоматического определения адреса ДТП по данным GPS/ГЛОНАСС. Проверить соответствие данных адреса ДТП, определенных с помощью мобильного приложения, и данных фактического адреса ДТП. | В мобильном приложении содержится раздел для определения адреса ДТП. Адрес ДТП может быть определен автоматически по данным GPS/ГЛОНАСС. Адрес определяется корректно: адрес ДТП по данным мобильного приложения может отличаться от фактического адреса в пределах 500 м в рамках городской застройки |  |
| 17 | 25.2 | Указанный в п.25.1 Требований функционал должен содержать поля для заполнения пользователем вручную информации об адресе ДТП. Данное поле может заполняться по желанию пользователя | Проверить в мобильном приложении наличия поля для заполнения пользователем информации об адресе ДТП. При наличии таких полей провести заполнение полей | В мобильном приложении есть функционал для заполнения данных адреса ДТП вручную пользователем. |  |
| 18 | 26.1 | Мобильное приложение должно содержать набор полей для заполнения пользователем о данных второго участника ДТП, который включает в себя следующие данные: ФИО страхователя и (или) ФИО водителя ТС второго участника; Марка ТС; Модель ТС; Регистрационный номер ТС; VIN ТС; Страховая компания, где застраховано ТС по ОСАГО; Номер страхового полиса по ОСАГО. | Проверить наличие набора полей для заполнения пользователем о данных второго участника ДТП. При наличии таких полей провести их заполнений. | В мобильном приложении есть набор полей для заполнения данных о втором участнике ДТП. Набор полей полностью соответствует Требованиям. |  |
| 19 | 27.1 | Мобильное приложение должно включать функционал, который позволяет дать команду на отправление данных о ДТП, перечисленных в пунктах 23-26. Данный функционал предпочтительно реализовать в форме кнопки в мобильном приложении. | Проверить в мобильном приложении наличии кнопки для отправки данных о ДТП. При наличии такого функционала провести отправку данных о ДТП посредством нажатия кнопки в мобильном приложении. | В мобильном приложении есть функционал для отправки данных. |  |
| 20 | 28.1 | Мобильное приложение должно включать функционал, который позволяет пользователю получить информационное сообщение о статусе отправки данных о ДТП, перечисленных в пунктах 23-26, в мобильном приложении и сообщение по электронной почте и (или) sms-сообщением (по выбранному способу подтверждения передачи данных в момент регистрации в мобильном приложении). | Проверить наличие функционала, который позволяет пользователю получить информационное сообщение о статусе отправки данных о ДТП. При наличии такого функционала проверить корректность информационного сообщения о статусе отправки данных о ДТП. | В мобильном приложении есть функционал, который позволяет пользователю получить информационное сообщение о статусе отправки данных о ДТП в соответствии с форматом, который он выбрал в момент регистрации в мобильном приложении. Информационное сообщение о статусе отправки данных о ДТП корректно и отражает реальные данные. |  |
| 21 | 28.3 | Мобильное приложение должно включать в себя функционал, который сохраняет информационные сообщения, указанные в п.28.1, и набор данных о ДТП с возможностью их последующего просмотра пользователем мобильного приложения. | При наличии функционала, который позволяет пользователю получить информационное сообщение о статусе отправки данных о ДТП, просмотреть архив сообщений о статусе отправке данных. Проверить корректность данных таких сообщений при условии их сохранения в мобильном приложении. | В мобильном приложении есть архив сообщений о статусе отправки данных. Сообщения корректны. |  |
| 22 | 23.2 | Переход к следующему этапу должен быть невозможен без ответа пользователем на проверочные вопросы, представленные в Таблице 2. | Открыть мобильное приложение для начала работы. Начать регистрацию факта ДТП. Проверить возможность пропустить этап по ответу на проверочные вопросы о соответствии обстоятельств ДТП условиям Безлимитного европротокола. Такая возможность может быть реализована посредством кнопки «Далее» или «Пропустить». | В мобильном приложении не должно быть возможности пропустить этап по проверке обстоятельств ДТП условиям Безлимитного европротокола. |  |
| 23 | 24.3 | Фотографирование должно быть возможно только при условии выбора соответствующего объекта для фотографирования согласно Таблице 3. | Открыть мобильное приложение для начала работы. Начать регистрацию факта ДТП. Пройти все этапы в стандартном режиме до проведения фотографирования. Провести фотографировании без выбора объекта. | В мобильном приложении не должно быть возможности провести фотографирования без выбора объекта. |  |
| 24 | 24.6 | Фотографирование должно быть возможно только при условии выбора соответствующей детали ТС на схеме в мобильном приложении для объектов, указанных в подпунктах 3 и 4 Таблицы 3. | Открыть мобильное приложение для начала работы. Начать регистрацию факта ДТП. Пройти все этапы в стандартном режиме до проведения фотографирования. При фотографировании не выбирать поврежденные детали. | В мобильном приложении не должно быть возможности провести фотографирования без выбора поврежденной детали. |  |
| 25 | 24.8 | Переход к следующему этапу должен быть невозможен без выбора всех объектов, представленных в Таблице 3, с направлением фотографий по каждому объекту. | Открыть мобильное приложение для начала работы. Начать регистрацию факта ДТП. Пройти все этапы в стандартном режиме до проведения фотографирования. При фотографировании выбрать не все объекты для фотографирования. | В мобильном приложении не должно быть возможности провести фотографирования без фотографирования всех деталей. |  |
| 26 | 32 | Мобильное приложение должно включать функционал, который автоматически устанавливает механизм (механизмы) защиты полученных фотоизображений, препятствующий уничтожению или корректировке данных фотоизображений пользователем.у | Открыть мобильное приложение для начала работы. Начать регистрацию факта ДТП. Пройти все этапы в стандартном режиме до проведения фотографирования. При фотографировании проверить наличие возможности выбрать фотоизображения из памяти мобильного устройства. | В мобильном приложении не должно быть возможности выбрать фотоизображения из памяти мобильного устройства. |  |
| 27 | 25.1 | Мобильное приложение должно включать функционал, который позволяет определить место ДТП автоматически по данным GPS/ГЛОНАСС либо по базовым станциям (LBS) в случае невозможности определить местоположение по данным GPS/ГЛОНАСС. | Включить Джаммер. По истечении 0,25 часа открыть мобильное приложение для начала работы. Начать регистрацию факта ДТП. Пройти все этапы в стандартном режиме до проведения этапа определения места ДТП. Проверить данные по автоматическому определению места ДТП. Сравнить полученные данные о месте ДТП с фактическими данными. Завершить регистрацию ДТП. Выключить Джаммер. | Адрес ДТП может быть определен автоматически по данным GPS/ГЛОНАСС. Адрес определяется корректно: адрес ДТП по данным мобильного приложения может отличаться от фактического адреса в пределах 1000 м в рамках городской застройки |  |
| 28 | 25.2 | Указанный в п.25.1 функционал должен содержать поля для заполнения пользователем вручную информации об адресе ДТП. Данное поле может заполняться по желанию пользователя. | Открыть мобильное приложение для начала работы. Начать регистрацию факта ДТП. Пройти все этапы в стандартном режиме до проведения этапа определения места ДТП. На этапе определения места ДТП не заполнять поле с адресом ДТП, предназначенное для заполнения вручную. Завершить регистрацию ДТП. | Регистрация данных в мобильном приложении должна быть возможна без заполнения поля с адресом ДТП, предназначенного для заполнения вручную. |  |
| 29 | 26.3 | Переход к следующему этапу должен быть невозможен без заполнения полей, перечисленных в п.26.1. | Открыть мобильное приложение для начала работы. Начать регистрацию факта ДТП. Пройти все этапы в стандартном режиме до заполнения данных о втором участнике. Не заполнять данные о втором участнике. Перейти к следующему этапу. | В мобильном приложении не должно быть возможности не заполнять данные о втором участнике. |  |
| 30 | 27.2 | Переход к следующему этапу должен быть невозможен без выполнения команды на отправление данных о ДТП, перечисленных в пунктах 23-26. | Открыть мобильное приложение для начала работы. Начать регистрацию факта ДТП. Пройти все этапы в стандартном режиме до отправки данных на Сервер Оператора. Не нажимать кнопки на отправку данных. Завершить регистрацию данных. | В мобильном приложении не должно быть возможности пропустить этап отправки данных. |  |

| Проверка передачи данных в информационную инфраструктуру Оператора |
| --- |
| 31 | 12 | Мобильное приложение должно включать функционал, который позволяет снижать объем направляемых данных на сервер Оператора. | Проверить техническую документацию по работе мобильного приложения на предмет реализации функционала по снижению объема направляемых данных на сервер Оператора. Проверить данные, которые поступили на сервер Оператора по итогам проведения испытаний по пунктам 14-15. | В мобильном приложении должен быть предусмотрен функционал, который позволяет снижать объем направляемых данных на сервер Оператора. |  |
| 32 | 13 | Оператор обеспечивает хранение данных о ДТП, которые были направлены посредством мобильного приложения, в течение не менее 3 (трех) лет с момента поступления таких данных на сервер Оператора. | Проверить техническую документацию по работе мобильного приложения и внутреннюю распорядительную документацию по хранению данных на сервере Оператора на предмет соответствия данному требованию. | Данные хранятся не менее 3 (трех) лет. |  |
| 33 | 24.4 | Информация о типе объекта, перечень которых приведен в Таблице 3, должна поступать на сервер Оператора. | Проверить данные, которые поступили на сервер Оператора по итогам проведения испытаний по пунктам 14-15. | Указанные данные поступили на сервер Оператора. |  |
| 34 | 24.7 | Информация о поврежденных деталях в соответствии с выбранными деталями на схеме ТС должна поступать на сервер Оператора. | Проверить данные, которые поступили на сервер Оператора по итогам проведения испытаний по пунктам 14-15. | Указанные данные поступили на сервер Оператора. |  |
|  | 25.3 | Информация о месте ДТП должна поступать на сервер Оператора. | Проверить данные, которые поступили на сервер Оператора по итогам проведения испытаний по пунктам 16 и 27. | Указанные данные поступили на сервер Оператора. |  |
|  | 26.1 | Информация о втором участнике ДТП, перечисленная в п.26.1, должна поступать на сервер Оператора. | Проверить данные, которые поступили на сервер Оператора по итогам проведения испытаний по пункту 18. | Указанные данные поступили на сервер Оператора. |  |
|  | 29 | Фотоизображения должны быть выполнены с использованием цифровой камеры, встроенной в мобильное устройство, с разрешением не менее 3 (трех) мегапикселей | Проверить полученные фотоизображения на предмет соответствия требованиям. | Фотоизображения соответствуют требованиям. |  |
|  | 30 | Фотоизображения должны быть выполнены в цифровом формате jpeg, tiff, raw или в ином согласованном с РСА формате. Формат файлов при отправке данных может быть изменен для снижения объема направляемых данных. Например, возможно использование формата djvu. | Проверить полученные фотоизображения на предмет соответствия требованиям. | Фотоизображения соответствуют требованиям. |  |
|  | 31 | Мобильное приложение должно включать функционал, который позволяет фиксировать время (дата и время) и географические координаты, полученные с помощью ГНСС, места проведения фотосъемки в неизменном виде. | Проверить полученные данные на предмет соответствия требованиям. | Данные соответствуют требованиям. |  |

## Приложение 10

## к Порядку проведения добровольной аккредитации операторов мониторинговых систем

## Программа и методика проведения дополнительных

## испытаний мониторинговых систем

## Раздел 1. Программа проведения испытаний

### Термины и определения

# АКБ – аккумуляторная батарея транспортного средства.

# Акселерометр – составная часть МС, которая представляет собой прибор, измеряющий проекцию кажущегося ускорения (разности между истинным ускорением объекта и гравитационным ускорением). Акселерометр может быть выполнен в одном корпусе с Терминалом.

# ГНСС - Глобальные Навигационные Спутниковые Системы

# ДТП – дорожно-транспортное происшествие.

# Искусственная неровность Тип 1 – Сборно-разборная конструкция, соответствующая ГОСТ Р 52605-2006 и  устанавливаемая на проезжей части дорог и улиц городов и сельских поселений. Размер конструкции в метрах: максимальная высота от 0,05 до 0,06 включительно, длинна хорды от 0,50 до 0,70 включительно. Схема данной конструкции и фотография представлены на Рисунке

Рисунок 1. Искусственная неровность Тип 1 и 2 (схемы и фотографии).

# Искусственная неровность Тип 2 – Сборно-разборная конструкция, соответствующая ГОСТ Р 52605-2006 и  устанавливаемая на проезжей части дорог и улиц городов и сельских поселений. Размер конструкции в метрах: максимальная высота от 0,05 до 0,06 включительно, длинна хорды от 0,90 до 1,10 включительно. Схема данной конструкции и фотография представлены на Рисунке 1.

# Испытательный стенд (ИС) – лабораторное оборудование, которое позволяет имитировать ДТП без использования транспортного средства. Фотография ИС представлена на Рисунке 2.

Рисунок 2. Испытательный стенд.

# Мобильный испытательный стенд (МИС) – лабораторное оборудование для имитации ДТП, которое предназначено для использования в транспортном средстве. Данное оборудование представлено на Рисунке 3.

Рисунок 3. Мобильный испытательный стенд, устанавливаемый в ТС.

# Мониторинговая система (МС) – система, устанавливаемая на колесном транспортном средстве соответствующей категории и предназначенная для определения местоположения и параметров движения транспортного средства по сигналам ГЛОНАСС или ГЛОНАСС совместно с другими глобальными навигационными спутниковыми системами, передачи сообщения и иной информации о транспортном средстве при дорожно-транспортном происшествии, соответствующая Требованиям РСА.

# Оператор МС – организация, которая установила мониторинговую систему, принимает и хранит данные, получаемые от мониторинговой системы в своей базе данных, и имеет возможность передачи данных в СТ-ГЛОНАСС АИС РСА.

# ПО – программное обеспечение Оператора МС.

# ПМИ – настоящая программа и методика тестирования мониторинговых систем (вне помещений).

Профиль ДТП –  запись показаний акселерометра по каждой из трёх осей (боковой, продольной и вертикальной) ,зарегистрированных с частотой не менее чем 100 записей в секунду за период времени, начинающийся не позже чем за три секунды до и оканчивающийся не ранее чем за три секунды после момента дорожно-транспортного происшествия.

# РСА – Российский Союз Автостраховщиков.

# Сервер Оператора МС – составная часть информационной инфраструктуры Оператора МС, где доступны данные, полученные с использованием МС.

# СТ-ГЛОНАСС АИС РСА – подсистема страховой телематики автоматизированной информационной системы РСА.

# Терминал – составная часть МС, которая представляет собой мониторинговый блок, устанавливаемый на транспортное средство.

# Требования – утверждённые РСА Требования к мониторинговым системам.

# ТС – транспортное средство, оснащенное мониторинговой системой.

# Экстренное торможение – торможение, при котором срабатывает Антиблокировочная система и/или система динамической стабилизации автомобиля.

# Тестовый автомобиль –  любое транспортное средство, имеющее диагностический разъем стандарта OBDII.

### Объект испытаний

# Объектом испытаний является МС и  ПО в части фиксации ДТП и трансляции данных через информационную инфраструктуру Оператора МС.

# На испытание предоставляется установочный комплект МС, который включает в себя следующие компоненты:

# Аппаратное обеспечение:

# Терминал;

# Жгут соединительный;

# Акселерометр (может быть расположен внутри Терминала);

# Антенна коммуникационная GSM (может быть выполнена внутри Терминала);

# Антенна навигационная GPS (может быть выполнена внутри Терминала);

# Спецификации и руководства:

# Технические характеристики оборудования;

# Схема;

# Инструкция по установке;

# Руководство пользователя.

### Цель испытаний

# Целью проведения испытаний является дополнительная проверка работоспособности МС по следующим направлениям:

# Количество ложных фиксаций ДТП;

# Качество и точность позиционирования в момент ДТП;

# Корректность формирования отчётов о работе МС.

Ложная фиксация ДТП представляет собой фиксацию факта ДТП МС в том случае, когда ДТП не имело место быть. Такие случаи возможны, например, в случае проезда по Искусственной неровности (типа 1 или 2), при резком вхождении в поворот. Ложные фиксации ведут к увеличению трафика и засорении базы данных пользователей (РСА, Страховых компаний).

### Общие положения

# Перечень руководящих документов

# Основанием для проведения испытаний является договор, заключенный между РСА и организацией, проводящей испытания. Испытания проводятся в соответствии с «Порядком проведения добровольной аккредитации операторов мониторинговых систем», утвержденным Президиумом РСА.

# Место испытаний

# Испытания проводятся по маршрутам, предусмотренным ПМИ (Раздел 4).

# Участники испытаний

# Испытания осуществляются только в присутствии представителей Комиссии.

# Перечень предъявляемых на испытания документов

# На испытания представляется следующая документация:

# Требования;

# Настоящая программа и методика проведения испытаний;

# Документы, входящие в комплект МС, приведённые в п.2.2.

# Условия допуска МС к испытания

# Для прохождения основных этапов испытаний (пункты 2-9 Раздела 2 ПМИ) МС предварительно проверяется на работоспособность в соответствии с методикой, приведенной в пункте 1 Раздела 2 ПМИ.

### Объём испытаний

# Количество МС, предоставляемых на испытания

# На испытания предъявляются три образца МС.

# Перечень этапов испытаний и проверок

# Испытания проводятся в объёме, определённом Методикой проведения испытаний, приведенной в Разделе 2 ПМИ.

# Перечень работ, проводимых после завершения испытаний

# По завершению испытаний оформляется Протокол проведения испытаний, форма которого приведена в Разделе 3 ПМИ.

### Условия проведения испытаний

# Условия проведения испытаний

# Испытания проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 15.201 при нормальных климатических условиях:

# Температура окружающего воздуха – (25±10)º С;

# Относительная влажность воздуха – от 20% до 80%;

# Атмосферное давление – от 84 до 106 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

# Требования по безопасности при проведении испытаний

# Мероприятия и правила по безопасности и безаварийности проведения испытаний обеспечиваются согласно требованиям следующих нормативных документов:

# Правила устройства электроустановок;

# Правила эксплуатации электроустановок потребителей;

# Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

# Персонал, ответственный за проведение испытаний, должен быть ознакомлен с эксплуатационной документацией  по МС,  с соответствующей нормативно-технической документацией и с настоящей Программой и методикой проведения испытаний.

### Материально-техническое обеспечение испытаний

# Оборудование и измерительные приборы, используемые на испытаниях

# Во время испытаний используются следующие приборы и оборудование:

# Джаммер;

# Испытательный стенд;

# Мобильный испытательный стенд;

# Хронометр.

# Жгут-удлинитель OBDII.

# Джаммер

# Джаммер  предназначен для подавления ГНСС.

# Испытательный стенд

# Испытательный стенд предназначен для имитации ДТП без использования ТС и позволяет сымитировать ДТП, при котором ускорение составляет в пределах 1 – 10 g со временем воздействия 25 - 100 мс. ИС также позволяет решать следующие задачи:

# Имитация включения и выключения зажигания;

# Имитация подключения и отключение АКБ;

# Обеспечение измерения тока потребления;

# Измерение ускорений, полученных в ходе имитации ДТП.

# Мобильный испытательный стенд

# Мобильный испытательный стенд (МИС) предназначен для  имитации ДТП с использованием ТС. МИС в рамках испытаний располагается в ТС. МС установлена на ТС.

# Хронометр

# Хронометр предназначен для определения времени. В качестве хронометра используются часы с синхронизацией по GPS.

### Отчётность

# Результаты выполнения тестовых заданий фиксируются в Протоколе проведения испытаний, форма которого приведена в Разделе 3 ПМИ.

# Протокол проведения испытаний должен содержать:

# Наименование объекта испытаний;

# Список лиц, участвующих в проведении испытаний;

# Место проведения испытаний;

# Цель проведения испытаний;

# Сведения о продолжительности испытаний;

# Перечень пунктов Методики проведения испытаний, по которым проведены испытания;

# Сведения о результатах проверки по пунктам Методики проведения испытаний;

# Сведения об отказах, сбоях и аварийных ситуациях, возникших при испытаниях.

Испытания считаются завершёнными после выполнения всего объёма испытаний, описанного в Методике проведения испытаний, приведенной в Разделе 2 ПМИ, фиксирования результатов в Протоколе проведения испытаний по форме, приведенной в Разделе 3 ПМИ, и  подписания Протокола испытаний обеими Сторонами.

## Раздел 2. Методика проведения испытаний

| № | Метод проверки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
|  | Проверка работоспособности МС. Предварительный этап. Закрепить одновременно два Терминала одного Оператора МС (далее - Т1 и Т2) на ИС. Закрепить одновременно два Акселерометра (далее - А1 и A2) на ИС. Убедиться, что оси X обоих Акселерометров направлены вдоль оси перемещения подвижной платформы ИС. Подключить Т1, Т2, А1, А2 к источнику постоянного напряжения 12,5 В или через жгут-удлинитель OBDII к разъёму OBDII Тестового автомобиля. Включить зажигание. Сымитировать ДТП, при котором значение ускорения находится в диапазоне 6-8g в течение 25 мс, с помощью ИС. По истечении не более 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 6, убедиться, что Оператор МС зафиксировал ДТП. С помощью ПО Оператора МС определить максимальное положительное зафиксированное значение ускорения по осям X, Y, Z для A1 (maxX1p, maxY1p, maxZ1p ). С помощью ПО Оператора МС определить минимальное отрицательное зафиксированное значение ускорения по осям X, Y, Z для A1 (minX1n, minY1n, minZ1n,). С помощью ПО Оператора МС определить максимальное положительное зафиксированное значение ускорения по осям X, Y, Z для A2 (maxX2p, maxY2p, maxZ2p). С помощью ПО Оператора МС определить минимальное отрицательное зафиксированное значение ускорения по осям X, Y, Z для A2 (minX2n, minY2n, minZ2n). | │maxX1p - maxX2p│ ≤ 0,5 g │maxY1p - maxY2p│ ≤ 0,5 g │maxZ1p - maxZ2p│ ≤ 0,5 g │minX1n - minX2n│ ≤ 0,5 g │minY1n - minY2n│ ≤ 0,5 g │minZ1n - minZ2n │ ≤ 0,5 g По итогам испытаний заполняется Таблица Протокола испытаний (Раздел 3 ПМИ). |

| № | Метод проверки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
|  | Ложная фиксация ДТП. Движение по городскому маршруту. Закрепить одновременно несколько Терминалов на ТС. Закрепить Акселерометры на ТС. Подключить Терминалы и Акселерометры к цепям электропитания ТС или разъёму OBDII Тестового автомобиля. По истечении 1 часа с момента проведения действий, указанных в п. 3, включить зажигание и начать движение по Тестовому маршруту №1(Раздел 4 ПМИ). Повторить прохождения Тестового маршрута№1 девять раз. Выключить зажигание. | По итогам испытаний заполняется Таблица 5 Протокола испытаний (Раздел 3 ПМИ). |

| № | Метод проверки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
|  | Ложная фиксация ДТП. Переезд через искусственную неровность Тип 1. Закрепить одновременно несколько Терминалов на ТС. Закрепить Акселерометры на ТС. Подключить Терминалы и Акселерометры к цепям электропитания ТС или разъёму OBDII Тестового автомобиля. По истечении 1 часа с момента проведения действий, указанных в п. 3, включить зажигание и переехать Искусственную неровность Тип 1 со скоростью 10 км/ч. Зафиксировать время события. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 4, повторить действия описанные в п. 4. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 5, повторить действия описанные в п. 4. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 6, переехать Искусственную неровность Тип 1 со скоростью 20 км/ч. Зафиксировать время события. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 7, повторить действия описанные в п. 6. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 8, повторить действия описанные в п. 6. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 9, переехать Искусственную неровность Тип 1 со скоростью 30 км/ч. Зафиксировать время события. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 10, повторить действия описанные в п. 10. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 11, повторить действия описанные в п. 10. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 12, переехать Искусственную неровность Тип 1 со скоростью 40 км/ч. Зафиксировать время события. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 13, повторить действия описанные в п. 13. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 14, повторить действия описанные в п. 13. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 15, переехать Искусственную неровность Тип 1 со скоростью 50 км/ч. Зафиксировать время события. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 16, повторить действия описанные в п. 16. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 17, повторить действия описанные в п. 16. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 18, переехать Искусственную неровность Тип 1 со скоростью 60 км/ч. Зафиксировать время события. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 19, повторить действия описанные в п. 19. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 20, повторить действия описанные в п. 19. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 21, переехать Искусственную неровность Тип 1 со скоростью 70 км/ч. Зафиксировать время события. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 22, повторить действия описанные в п. 22. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 23, повторить действия описанные в п. 22. Выключить зажигание. | По итогам испытаний заполняется Таблица 5 Протокола испытаний (Раздел 3 ПМИ). |

| № | Метод проверки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
|  | Ложная фиксация ДТП. Переезд через искусственную неровность Тип 2. Закрепить одновременно несколько Терминалов на ТС. Закрепить Акселерометры на ТС. Подключить Терминалы и Акселерометры к цепям электропитания ТС или разъёму OBDII Тестового автомобиля. По истечении 1 часа с момента проведения действий, указанных в п. 3, включить зажигание и переехать Искусственную неровность Тип 2 со скоростью 10 км/ч. Зафиксировать время события. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 4, повторить действия описанные в п. 4. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п.5, повторить действия описанные в п. 4. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 6, переехать Искусственную неровность Тип 2 со скоростью 20 км/ч. Зафиксировать время события. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 7, повторить действия описанные в п. 7. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 8, повторить действия описанные в п. 7. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п.9, переехать Искусственную неровность Тип 2 со скоростью 30 км/ч. Зафиксировать время события. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 10, повторить действия описанные в п. 10. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 11, повторить действия описанные в п. 10. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 12, переехать Искусственную неровность Тип 2 со скоростью 40 км/ч. Зафиксировать время события. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 13, повторить действия описанные в п. 13. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 14, повторить действия описанные в п. 13. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 15, переехать Искусственную неровность Тип 2 со скоростью 50 км/ч. Зафиксировать время события. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 16, повторить действия описанные в п. 16. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 17, повторить действия описанные в п. 16. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 18, переехать Искусственную неровность Тип 2 со скоростью 60 км/ч. Зафиксировать время события. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 19, повторить действия описанные в п. 19. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 20, повторить действия описанные в п. 19. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 21, переехать Искусственную неровность Тип 2 со скоростью 70 км/ч. Зафиксировать время события. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 22, повторить действия описанные в п. 22. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 23, повторить действия описанные в п. 22. Выключить зажигание. | По итогам испытаний заполняется Таблица Протокола испытаний (Раздел 3 настоящего Приложения). |

| № | Метод проверки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
|  | Ложная фиксация ДТП. Движение по дороге, вымощенной дорожными плитами ГОСТ 21924.0-84 Закрепить одновременно несколько Терминалов на ТС. Закрепить Акселерометры на ТС. Подключить Терминалы и Акселерометры к цепям электропитания ТС или разъёму OBDII Тестового автомобиля. По истечении 1 часа с момента проведения действий, указанных в п. 3, включить зажигание и начать движение по Тестовому маршруту №2 (Раздел 4 ПМИ). Повторить прохождения Тестового маршрута №2 четыре (4) раза. Выключить зажигание. | По итогам испытаний заполняется Таблица Протокола испытаний (Раздел 3 ПМИ). |

| № | Метод проверки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
|  | Ложная фиксация ДТП. Торможение на искусственной неровности. Закрепить одновременно несколько Терминалов на ТС. Закрепить Акселерометры на ТС. Подключить Терминалы и Акселерометры к цепям электропитания ТС или разъёму OBDII Тестового автомобиля. По истечении 1 часа с момента проведения действий, указанных в п. 3, включить зажигание и переехать Искусственную неровность Тип 1 со скоростью 20 км/ч в момент экстренного торможения. Зафиксировать время события. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 4, повторить действия, описанные в п. 4. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 5, повторить действия, описанные в п. 4. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 6, переехать Искусственную неровность Тип 2 со скоростью 40 км/ч в момент экстренного торможения. Зафиксировать время события. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 7, повторить действия, описанные в п. 7. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 8, повторить действия, описанные в п. 7. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 9, переехать Искусственную неровность Тип 2 со скоростью 60 км/ч в момент экстренного торможения. Зафиксировать время события. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 10, повторить действия, описанные в п. 10. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 11, повторить действия, описанные в п. 10. Выключить зажигание. | По итогам испытаний заполняется Таблица Протокола испытаний (Раздел 3 ПМИ). |

| № | Метод проверки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
|  | Качество и точность позиционирования в момент ДТП. Закрепить Терминал на ТС. Закрепить Акселерометр на МИС. Подключить Терминал и Акселерометр к цепи электропитания ТС или разъёму OBDII Тестового автомобиля. По истечении 1 часа с момента проведения действий, указанных в п. 3, включить зажигание и начать движение по Тестовому маршруту №3 (Раздел 4 ПМИ). Находясь в контрольных точках Тестового маршрута №3 сымитировать ДТП, при котором значение ускорения превышает 2g в течение 25 мс по любой из осей, с помощью МИС. Повторить прохождения Тестового маршрута№3 четыре (4) раза с имитацией ДТП. Выключить зажигание после прохождения маршрута. | По итогам испытаний заполняется Таблица Протокола испытаний (Раздел 3 ПМИ). |

| № | Метод проверки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
|  | Качество и точность позиционирования в момент ДТП при подавлении сигналов ГНСС Закрепить Терминал на ТС. Закрепить Акселерометр на МИС. Подключить Терминал и Акселерометр к цепи электропитания ТС или разъёму OBDII Тестового автомобиля. Включить зажигание. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 4, включить Джаммер. По истечении 0,25 часа с момента проведения действий, указанных в п. 5, включить зажигание и начать движение по Тестовому маршруту №3 (Раздел 4 ПМИ). Находясь в контрольных точках 1 и 3 Тестового маршрута №3 сымитировать ДТП, при котором значение ускорения превышает 2g в течение 25 мс по любой из осей, с помощью МИС. Выключить зажигание после прохождения маршрута. | По итогам испытаний заполняется Таблица Протокола испытаний (Раздел 3 ПМИ). |

| № | Метод проверки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
|  | Отчёты о работе МС Выгрузить отчеты, предусмотренные Требованиями, за период проведения работ, указанных в пунктах 1-7 настоящего Раздела. Проверить полноту и корректность заполнения полей отчетов. |  |

## Раздел 3. Протокол испытаний

# Сроки проведения испытаний с….. 		по….

Таблица 1. Перечень МС для испытаний.

| Наименование МС | Наименование Организации | Серийный номер терминала |
| --- | --- | --- |
|  |  | Образец 1 | Образец 2 | Образец 3 |

Таблица 2. Сведения об отказах, сбоях и аварийных ситуациях, возникших при испытаниях.

| Дата, время | Описание сбоя или аварийной ситуации |
| --- | --- |

Таблица 3. Состав комиссии по проведению испытаний.

| № | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Таблица 4. Проверка работоспособности МС. Предварительный этап.

| Наименование МС | Время (по данным МС) | Позиционирование, координаты (по данным МС) | Скорость в момент фиксирования ДТП (по данным МС) | maxXp | minXn | maxYp | minYn | maxZp | minZn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 5. Ложная фиксация ДТП. Движение по городскому маршруту.

| Наименование МС | Порядковый номер срабатывания (присваивается исполнителем по испытаниям) | Дата | Время (по данным МС) | Позиционирование, координаты (по данным МС) | Позиционирование, адрес (по данным МС) | Скорость в момент фиксирования ДТП (по данным МС) | Максимальное значение ускорения при срабатывании акселерометра (по данным МС) | Максимальное значение ускорения при срабатывании акселерометра (по данным сертифицированного акселерометра) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 6. Ложная фиксация ДТП. Переезд через искусственную неровность Тип 1.

| Наименование МС | Порядковый номер срабатывания (присваивается исполнителем по испытаниям) | Дата | Время (по данным МС) | Позиционирование, координаты (по данным МС) | Скорость в момент фиксирования ДТП (по данным МС) | Максимальное значение ускорения при срабатывании акселерометра (по данным МС) | Максимальное значение ускорения при срабатывании акселерометра (по данным сертифицированного акселерометра) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 7. Ложная фиксация ДТП. Переезд через искусственную неровность Тип 2.

| Наименование МС | Порядковый номер срабатывания (присваивается исполнителем по испытаниям) | Дата | Время (по данным МС) | Позиционирование, координаты (по данным МС) | Скорость в момент фиксирования ДТП (по данным МС) | Максимальное значение ускорения при срабатывании акселерометра (по данным МС) | Максимальное значение ускорения при срабатывании акселерометра (по данным сертифицированного акселерометра) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 8. Ложная фиксация ДТП. Движение по дороге, вымощенной дорожными плитами ГОСТ 21924.0-84.

| Наименование МС | Порядковый номер срабатывания (присваивается исполнителем по испытаниям) | Дата | Время (по данным МС) | Позиционирование, координаты (по данным МС) | Скорость в момент фиксирования ДТП (по данным МС) | Максимальное значение ускорения при срабатывании акселерометра (по данным МС) | Максимальное значение ускорения при срабатывании акселерометра (по данным сертифицированного акселерометра) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 9. Ложная фиксация ДТП. Торможение на искусственной неровности.

| Наименование МС | Порядковый номер срабатывания (присваивается исполнителем по испытаниям) | Дата | Время (по данным МС) | Позиционирование, координаты (по данным МС) | Скорость в момент фиксирования ДТП (по данным МС) | Максимальное значение ускорения при срабатывании акселерометра (по данным МС) | Максимальное значение ускорения при срабатывании акселерометра (по данным сертифицированного акселерометра) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 10. Качество и точность позиционирования в момент ДТП.

| Наименование МС | Порядковый номер срабатывания (присваивается исполнителем по испытаниям) | Дата | Время (по данным МС) | Позиционирование, координаты (по данным МС) | Скорость в момент фиксирования ДТП (по данным МС) | Максимальное значение ускорения при срабатывании акселерометра (по данным МС) | Максимальное значение ускорения при срабатывании акселерометра (по данным сертифицированного акселерометра) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 11. Качество и точность позиционирования в момент ДТП при подавлении сигналов ГНСС.

| Наименование МС | Порядковый номер срабатывания (присваивается исполнителем по испытаниям) | Дата | Время (по данным МС) | Позиционирование, координаты (по данным МС) | Позиционирование, адрес (по данным МС) | Скорость в момент фиксирования ДТП (по данным МС) | Максимальное значение ускорения при срабатывании акселерометра (по данным МС) | Максимальное значение ускорения при срабатывании акселерометра (по данным сертифицированного акселерометра) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Раздел 4. Маршруты проведения испытаний

# Тестовый маршрут 1.

# Тестовый маршрут 1 представляет собой дорогу с наибольшим количеством «лежачих полицейских», трамвайных путей и иных препятствий, которые могут вызвать ложную фиксацию ДТП.

# Пример Тестового маршрута 1 представлен на Рисунке Рисунок 2.

# Тестовый маршрут 2.

# Тестовый маршрут 2 представляет собой дорогу, вымощенную дорожными плитами ГОСТ 21924.0-84.

# Пример Тестового маршрута 2 представлен на Рисунке Рисунок 3.

# Тестовый маршрут 3.

# Тестовый маршрут 3 представляет собой дорогу для проверки точности позиционирования ТС в момент ДТП.

# Пример Тестового маршрута 3 представлен на Рисунке Рисунок 4.

Рисунок 2. Тестовый маршрут 1.

Рисунок 3. Тестовый маршрут 2.

Рисунок 4. Тестовый маршрут 3.

## Приложение 11

## к Порядку проведения добровольной аккредитации операторов мониторинговых систем

Российский союз автостраховщиков

Система аккредитации операторов мониторинговых систем

Реестр аккредитованных операторов мониторинговых систем

| № п/п | Реестровый номер | Наименование организации-оператора МС | Наименование комплектов мониторинговых систем | Период аккредитации | Период приостановления аккредитации | Дата прекращения аккредитации | Протокол аккредитационной комиссии (дата, номер) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание | Начало | Окончание |  |  |

## Приложение 12

## к Порядку проведения добровольной аккредитации операторов мониторинговых систем

Российский союз автостраховщиков

Система аккредитации операторов мониторинговых систем

Настоящее свидетельство удостоверяет, что <наименование организации>, соответствует требованиям Российского Союза Автостраховщиков (РСА), предъявляемым в системе добровольной аккредитации операторов мониторинговых систем*, и включено в Реестр аккредитованных операторов мониторинговых систем.

Мониторинговые системы, наименования которых указаны в Приложении к настоящему свидетельству об аккредитации, соответствуют требованиям РСА.

Область аккредитации – применение мониторинговых систем,  обеспечивающих автоматическую фиксацию факта дорожно-транспортного происшествия и передачу данных в автоматизированную информационную систему РСА для верификации факта и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Регистрационный номер в Реестре аккредитованных операторов мониторинговых систем________________

Дата выдачи свидетельства: «___»__________201___ года

Председатель Комиссии по аккредитации операторов мониторинговых систем

____________________/_______________________/

Приложение к Свидетельству об аккредитации

Наименование организации ___________________________________

Регистрационный номер в Реестре аккредитованных операторов мониторинговых систем________________

| № п/п | Наименование мониторинговой системы |
| --- | --- |

_______________________________________________________________

*Мониторинговая система – устройство, устанавливаемое на транспортном средстве и предназначенное для определения местоположения и параметров движения транспортного средства по сигналам ГЛОНАСС или ГЛОНАСС совместно с другими глобальными навигационными спутниковыми системами, передачи сообщения и иной информации о транспортном средстве при ДТП, соответствие которой требованиям РСА установлено в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами РСА.

# Footnotes

Данное требование является не обязательным для выполнения.

Допускается передача данных по факту срабатывания акселерометра. Регулярность передачи данных – на усмотрение Оператора МС.

Для определения времени и даты необходимо использовать часовой пояс места ДТП.

Здесь и далее по тексту под включением зажигания в случае использования ИС понимается имитация включения зажигания.

Здесь и далее по тексту под включением зажигания в случае использования ИС понимается имитация включения зажигания.

По согласованию с Оператором МС допускается проводить испытания на ИС при условии наличия достаточной точности позиционирования в закрытом помещении, где располагается ИС.

Для определения времени и даты необходимо использовать часовой пояс места ДТП.

Для определения времени и даты необходимо использовать часовой пояс места ДТП.

# Text boxes

Время, мс

Сила удара по оси X, g

Время, мс

Сила удара по оси Y, g

Время, мс

Сила удара по оси Z, g